Проект внесения изменений

в проект планировки территории

и проект межевания территории

Восточного планировочного района

(IV очередь строительства) г. Нижневартовска

в части кварталов №25, №26

Утверждаемая часть

56-IVВ-25,26(2017)-ППМ

Том 1

2017

Содержание

| № п.п. | Наименование глав и разделов | № страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 3.1 3.2 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 | Состав проекта Авторский коллектив I. Положения о размещении объектов капитального строительства 1. Характеристики планируемого развития территории 2. Характеристика объектов капитального строительства II. Чертежи планировки и межевания территории Лист 1. Разбивочный чертеж красных линий. М 1:2000 Лист 2. Схема архитектурно-планировочной организации территории. М 1:1000 Лист 3. Схема организации транспорта и улично-дорожной сети. М 1:2000 Лист 4. Схема размещения инженерных сетей. М :1000 Лист 5. План межевания территории. М 1:2000 | 3 4 5 5 12 14 15 16 17 18 19 |

Состав проекта

| № п/п | Наименование документа | Обозначение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Том 1. Утверждаемая часть | 56-IVВ-25,26(2017)-ППМ | Книга |
| 1.1 | Положения о размещении объектов капитального строительства | 56-IVВ-25,26(2017)-ППМ | Текст |
| 1.2 | Чертежи планировки и межевания территории |  |  |
| 1.2.1 | Разбивочный чертеж красных линий. М 1:2000 | 56-IVВ-25,26(2017)-ППМ | Лист 1 |
| 1.2.2 | Схема архитектурно-планировочной организации территории. М 1:1000 | 56-IVВ-25,26(2017)-ППМ | Листы 2.1, 2.2 |
| 1.2.3 | Схема организации транспорта и улично-дорожной сети. М 1:2000 | 56-IVВ-25,26(2017)-ППМ | Лист 3 |
| 1.2.4 | Схема размещения инженерных сетей. М :1000 | 56-IVВ-25,26(2017)-ППМ | Листы 4.1, 4.2 |
| 1.2.5 | План межевания территории. М 1:2000 | 56-IVВ-25,26(2017)-ППМ | Лист 5 |
| 2 | Том 2. Материалы по обоснованию Чертежи | 56-IVВ-25,26(2017)-ППМ | Папка |
| 2.1 | Схема размещения проектируемой территории в структуре города Нижневартовска. М 1:10 000 | 56-IVВ-25,26(2017)-ППМ | Лист 1 |
| 2.2 | Схема использования территории в период подготовки проекта. М 1:2000 | 56-IVВ-25,26(2017)-ППМ | Лист 2 |
| 2.3 | Разбивочный чертеж красных линий. М 1:2000 | 56-IVВ-25,26(2017)-ППМ | Лист 3 |
| 2.4 | Схема архитектурно-планировочной организации территории. М 1:1000 | 56-IVВ-25,26(2017)-ППМ | Листы 4.1, 4.2 |
| 2.5 | Схема организации транспорта и улично-дорожной сети. М 1:2000 | 56-IVВ-25,26(2017)-ППМ | Лист 5 |
| 2.6 | Схема вертикальной планировки территории. М 1:1000 | 56-IVВ-25,26(2017)-ППМ | Листы 6.1, 6.2 |
| 2.7 | Схема размещения инженерных сетей. М :1000 | 56-IVВ-25,26(2017)-ППМ | Листы 7.1, 7.2 |
| 2.8 | План межевания территории. М:2000 | 56-IVВ-25,26(2017)-ППМ | Лист 8 |
| 3 | Том 3. Материалы по обоснованию Пояснительная записка | 56-IVВ-25,26(2017)-ППМ | Книга |
| 4 | Том 4. Альбом демонстрационных материалов | 56-IVВ-25,26(2017)-ППМ | Альбом |
| 5 | Том 5. Электронная версия проекта | 56-IVВ-25,26(2017)-ППМ | э/диск |

I. Положения о размещении

объектов капитального строительства.

1. Характеристики планируемого развития территории.

1.1. Данный проект выполнен на основании Распоряжения администрации города от 28.08.2017 года №1400-р «О подготовке проекта внесения изменений в проект планировки территории и проект межевания территории Восточного планировочного района (IV очередь строительства) г. Нижневартовска в части кварталов №25, №26» и технического задания ЗАО «Нижневартовскстройдеталь», согласованного управлением архитектуры и градостроительства администрации города Нижневартовска.

В данной пояснительной записке содержится описание и обоснование принятых проектных решений по внесению изменений в утверждённый Постановлением Главы города Нижневартовска от 24.10.2014 №2133 «Проект внесения изменений в проект планировки территории и проект межевания территории Восточного планировочного района (IV очередь строительства) города Нижневартовска  в границах кварталов №25 и №26», разработанный ООО «ЗапСибСтройПроект» под шифром: 56-IVВ-25,26-ППИ.

Проектируемая территория ограничена красными линиями кварталов №25, №26 и составляет 24,22 га.

Красные линии и планировочная организация окружающих проектируемые кварталы улиц (Ленина, Героев Самотлора, Мира, Салманова и проезда Восточный) приняты в соответствии с проектом планировки и межевания улично-дорожной сети города Нижневартовска, утвержденным постановлением города от 14.04.2017 №574 и в соответствии с рабочей документацией по этим улицам.

Согласно техническому заданию ЗАО «НСД», согласованному УАиГ администрации г. Нижневартовска, в данном проекте предусмотрено размещение многоэтажного жилого дома из изделий 112 серии с открытой автостоянкой на месте ранее предусмотренного музейно-технического комплекса «Освоение Самотлора» и городского сквера, размещённых на отдельных земельных участках в границах квартала №25, а также дано предложение по размещению на территории Восточного планировочного района школы искусств с музейно-техническим комплексом «Освоение Самотлора».

Для обеспечения предусмотренных в данном проекте изменений видов использования земельных участков Решением Думы города Нижневартовска от 29.09.2017г. №217 решено «исключить территориальные зоны размещения объектов культурно-досугового назначения (ОДЗ 205) и озеленённых территорий общего пользования (РЗ 601) в результате расширения границ территориальной зоны застройки многоэтажными жилыми домами (ЖЗ 101) и выделения территориальной зоны размещения объектов автомобильного транспорта (ТЗ 502) в квартале 25».

Нумерация, характеристики, параметры и цветовое решение фасадов существующих, строящихся и запроектированных жилых домов, а также благоустройство их земельных участков приняты в соответствии с утверждённым проектом планировки и рабочей документацией по этим домам.

Схема размещения магистральных и внутриквартальных инженерных сетей выполнена в соответствии с рабочей документацией по этим сетям, а также в соответствии с исполнительной съёмкой по построенным объектам.

Данный проект планировки и межевания территории осуществляется с целью принятия характеристик планируемого развития проектируемой территории с учетом существующей ситуации.

1.2. На территории данного проекта внесения изменений в проект планировки формируется планировочная структура, состоящая из двух кварталов (№25 и №26), объединённых в один общественно-жилой микрорайон I со 100% нормативной обеспеченностью объектами повседневного обслуживания населения, в соответствии с «Местными нормативами градостроительного проектирования города Нижневартовска», утвержденными решением Думы от 01.08.2016 года №1053.

В состав общественно-жилого микрорайона входят следующие территориальные зоны:

- Зона застройки многоэтажными жилыми домами (ЖЗ 101);

- Зона размещения объектов образования и просвещения (ОДЗ 204);

- Зона коммунально-инженерной инфраструктуры (ИЗ 400);

- Зона размещения объектов автомобильного транспорта (ТЗ 502);

- Зона озеленённых территорий общего пользования (РЗ 601).

В зоне застройки многоэтажными жилыми домами (ЖЗ 101), согласно техническому заданию, сохраняются существующие и ранее запроектированные  10-13-16-этажные жилые дома из изделий 112 серии со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями на первом этаже и дополнительно размещается 10-13-этажный 11-секционный жилой дом №7 из изделий 112 серии на месте музейно-технического комплекса «Освоение Самотлора».

В зоне размещения объектов образования и просвещения (ОДЗ 204), в соответствии с «Местными нормативами градостроительного проектирования города Нижневартовска», размещаются общеобразовательная школа на 1200 учащихся и два детских сада по 320 мест.

В зоне коммунально-инженерной инфраструктуры (ИЗ 400), согласно техническим условиям на электроснабжение, размещаются один распределительный пункт и 7 трансформаторных подстанций 2х1000 кВА.

В зоне размещения объектов автомобильного транспорта (ТЗ 502), согласно действующим нормативам градостроительного проектирования, размещаются многоэтажные гаражи-стоянки и открытые неохраняемые автостоянки

В зоне озеленённых территорий общего пользования (РЗ 601), согласно утверждённому проекту планировки, размещаются озеленённые участки общего пользования, бульвары, спортивные площадки и площадки для выгула собак.

Проектируемый баланс функционального зонирования территории кварталов №25, №26 представлен в табл.3.1.

Таблица 3.1

| № п/п | Наименование показателя | Площадь, га | Процент к итогу |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кв. №25 | Кв. №26 | Всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Зона застройки многоэтажными жилыми домами (ЖЗ 101) | 8,73 | 7,21 | 15,95 | 65,9 |
| 2 | Зона размещения объектов образования и просвещения (ОДЗ 204) | 1,92 | 2,23 | 4,15 | 17,1 |
| 3 | Зоны коммунально-инженерной инфраструктуры (ИЗ 400) | 0,04 | 0,03 | 0,07 | 0,3 |
| 4 | Зона размещения объектов автомобильного транспорта (ТЗ 502) | 1,51 | 1,17 | 2,68 | 11,1 |
| 5 | Зона озеленённых территорий общего пользования (РЗ 601) | 0,2 | 1,17 | 1,37 | 5,6 |
| 6 | ВСЕГО: | 12,41 | 11,81 | 24,22 | 100 |

1.3. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства на территории проектирования определены градостроительными регламентами, установленными Правилами землепользования и застройки города Нижневартовска.

1.4. Сводные показатели жилой застройки и населения проектируемой территории.

В результате принятого в данном проекте планировки архитектурно-планировочного решения застройки, в границах проектируемой территории, определились следующие технико-экономические показатели жилой застройки:

1. Территория общественно-жилого микрорайона I в границах красных линий кварталов №25 и №26 составляет 24,22 га.

2. Общая площадь квартир существующих и проектируемых жилых домов составляет 198650 м2,

в том числе, проектируемого жилого дома №7 — 21395,1 м2.

3. Согласно Техническому заданию на проектирование и в соответствии с таблицей 1 Местных нормативов градостроительного проектирования города Нижневартовска средняя жилищная обеспеченность по микрорайону принята равной 30 м2/чел.

4. Численность населения микрорайона I при этом составит:

198650 : 30 = 6620 человек,

в том числе, проектируемого жилого дома №7 — 713 человек.

5. Количество квартир существующих и проектируемых жилых домов составляет 3634 штук,

в том числе, проектируемого жилого дома №7 — 414 штук.

1.5. Характеристика развития системы транспортного обслуживания.

В настоящее время завершено строительство улицы Героев Самотлора (районного значения), завершается строительство улиц Мира (районного значения) и Ленина (общегородского значения), выполнена рабочая документация и начато строительство улицы Салманова (районного значения) и проезда Восточный (местного значения).

Строительство сети внутриквартальных проездов осуществляется поэтапно в соответствии с вводом в эксплуатацию жилой застройки.

Остановочные пункты общественного транспорта расположены только на улице Героев Самотлора – за пределами нормативного расстояния пешеходной доступности от проектируемой жилой застройки, но к завершению строительства жилой застройки в юго-восточной части проектируемого микрорайона завершится строительство всех окружающих кварталы №25, №26 улиц и все жители микрорайона будут обеспечены остановочными пунктами общественного транспорта с нормативным радиусом пешеходной доступности — не более 400 метров.

В данном проекте планировки предусмотрено только завершение формирования сети внутриквартальных проездов для обеспечения проезда к дополнительному жилому дому №7 в квартале №25 и сохранение проездов перспективной общественной застройки в соответствии с утверждённым проектом планировки.

Внутриквартальная сеть представлена двухполосными проездами шириной не менее 6,0 м для обеспечения проезда пожарной и коммунальной спецтехники.

К объектам застройки проезд обеспечивается непосредственно с городских улиц, либо по внутриквартальным проездам. При этом предусматривается не менее двух въездов/выездов с участков общественной и жилой застройки. Тупиковые проезды обеспечиваются разворотными площадками нормативного размера (не менее 15 х 15 м).

Покрытие проезжей части улично-дорожной сети – асфальтобетонное или из железобетонных дорожных плит.

1.6. Характеристика развития системы инженерно-технического

обеспечения.

В настоящее время в границах красных линий кварталов №25 и №26, согласно утверждённому в 2014 году проекту внесения изменений, построены и сданы в эксплуатацию более половины всех предусмотренных многоэтажных жилых домов 112 серии с полным инженерным обеспечением и благоустройством их земельных участков. По оставшейся части жилых домов выполнена рабочая документация и начато строительство. Завершается строительство технических сооружений электроснабжения и всех предусмотренных магистральных инженерных сетей.

В связи с осуществлённым и завершаемым строительством, в данном проекте внесения изменений выполнено только уточнение «Схемы размещения инженерных сетей» в соответствии с исполнительной топосъёмкой и рабочей документаци-

ей по отдельным объектам, а также в связи с заменой музейно-технического парка «Освоение Самотлора» в квартале №25 на новый жилой дом №7.

Схема инженерных сетей жилого дома №7 разработана согласно техническим условиям, выданным инженерными службами города.

1.6.1. Водоснабжение и водоотведение.

Подключение жилого дома №7 к существующим сетям водопровода и канализации выполнено согласно Техническим условиям МУП г. Нижневартовска «Горводоканал» от 04.10.2017г. № 14-09-137/Т на подключение наружных сетей водоснабжения и канализации объекта: «Жилой дом №7 в квартале №25 г. Нижневартовска», в соответствии с ранее выданными техническими условиями № 14-09-201/Т от 03.10.2013г. на подключение объектов кварталов №25 и №26.

Согласно заданию на проектирование  предусматривается обеспечение жителей кварталов №25 и №26 централизованными системами хозяйственно-противопожарного водоснабжения и водоотведения, централизованными и индивидуальными системами горячего водоснабжения. Система водоснабжения проектируется объединенной хозяйственно-противопожарного назначения. Согласно п.7.4 СП 31.13330.2012 система объединенного хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения, обслуживающая населенный пункт с числом жителей свыше 50 тыс человек, по обеспеченности подачи воды относится к I категории.

Для рассматриваемого участка проектируемой застройки для расчета магистральных водопроводных сетей расчетное количество одновременных пожаров определяется в соответствии с п. 5.1 и таблицей 1 СП 8.13130-2009 и составляет 1 пожар.

Максимальные расходы воды на наружное и внутреннее пожаротушение объектов кварталов определены по СП 5.113130.2009, СП 8.13130-2009, СП 10.13130-2009.

Пожарные гидранты на магистральных и кольцевых сетях размещаются из условия радиуса действия гидранта 150 - 200 м.

Водопроводные сети, прокладываемые самостоятельно в земле, проектируются из полиэтиленовых напорных труб по ГОСТ 18599-2001* ПЭ 100 SDR13,6 S6,3. Тип основания под трубы, состав и способ обратной засыпки будет определен на последующих проектных стадиях. Согласно проекта планировки ориентировочная глубина заложения трубопроводов от поверхности земли до низа труб принята 3,2 м и уточняется по данным инженерно-геологических изысканий на последующих стадиях проектирования.

Канализационные сети проектируются из труб чугунных с шаровидным графитом по ТУ1461-063-50254094-2004, выпускаемых ОАО ЛМЗ «Свободный сокол». Тип основания под трубы будет определен на последующих проектных стадиях.

Водопотребление и расход сточной воды от проектируемого жилого дома №7 в квартале №25 составит 225,89 куб.м/сут.

1.6.2. Теплоснабжение.

Подключение жилого дома №7 к существующим сетям теплоснабжения выполнено согласно Условиям подключения МУП г. Нижневартовска «Теплоснабжение» № 09-1921 от 10.10.2017г. (Приложение №1 к договору № ТС-2017/56 от 09.10.2017г.) объекта: «Жилой дом №7 в квартале №25 г. Нижневартовска».

Проектом предусматривается система централизованного теплоснабжения. Температура теплоносителя в наружных теплосетях принята 130-70°С.

Присоединение к т/с проектируемого жилого дома №7 решается непосредственно от магистральных т/с.

Система теплоснабжения принята закрытая. В здании оборудуется ИТП.

Прокладка теплосетей принята бесканальная в изоляции из пенополиуретана в полиэтиленовой гидрозащитной трубе-оболочке в заводском исполнении.

Тепловые удлинения трубопроводов воспринимаются П-образными компенсаторами и естественными поворотами трассы. На углах поворотов трубопроводы теплосетей прокладываются в непроходных железобетонных каналах по серии 3.006.1-2/87. Для монтажа тепловых сетей используются стальные бесшовные горячедеформированные трубы по ТУ 14-3-1128-82. Материал труб сталь 09Г2С.

Тепловая нагрузка на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение  проектируемого жилого дома №7 в квартале №25 составит 2,17 Гкал/час.

1.6.3. Электроснабжение.

Подключение жилого дома №7 к существующим сооружениям электроснабжения (РП № 25/4) выполнено согласно Техническим условиям АО «Горэлектросеть» на проектирование объекта: «Жилой дом №7 в квартале №25 г. Нижневартовска» № 22-05-536 от 04.10.2017г.

Питающие линии жилого дома №7 и встроенных нежилых помещений на напряжение 0,4 кВ выполняются кабельными линиями,  с прокладкой в траншеях. Прокладку кабелей в траншее выполнить согласно типового проекта А5-92 «Прокладка кабелей напряжением до 35 кВ в траншеях», ПУЭ гл. 2.3 и технического циркуляра «О прокладке взаиморезервируемых кабелях в траншеях», выпущенным «Росэлектромонтаж» в 2004г.

В проектируемом жилом доме принято электропищеприготовление.

К потребителям I категории: по степени обеспечения надежности электроснабжения относятся: насосные пожаротушения, системы подпора воздуха, дымоудаления, пожарная сигнализация и оповещение о пожаре, лифты, аварийное освещение, ИТП.

Остальные токоприемники жилого дома относятся к потребителям II и III категории. Для потребителей I категории предусмотрено автоматическое включение резерва (АВР) на ВРУ у потребителя.

Общее электропотребление проектируемого жилого дома №7 в квартале №25 составит 0,63 МВт.

1.7. Озеленение.

На территории проектируемого микрорайона выполнено замещение торфяного слоя мощностью от 1 до 5 м, что потребовало снос существующих древостоев и формирование нового почвенного покрова.

Систему проектируемой рекреации микрорайона образуют озеленённые территории ограниченного пользования, расположенные на участках жилых домов и объектов социального обслуживания населения.

Уровень озеленения земельных участков детских дошкольных учреждений и общеобразовательной школы принимается из расчета не менее 50% от общей площади земельного участка.

Площадь территорий озеленения общего пользования достигнет 5,43 га, что обеспечит более 8 м2 на 1 жителя и будет удовлетворять требованиям местных нормативов.

На территории микрорайона, кроме озеленения земельных участков детских учреждений предусматриваются к размещению:

- рядовая посадка деревьев санитарно-защитной зоны  многоэтажных гаражей-стоянок  и открытых неохраняемых автостоянок;

- рядовая посадка деревьев вдоль основных пешеходных связей внутри микрорайона;

- озеленение участков общего пользования на главных входах в микрорайон (со стороны улиц Ленина и Мира), а также для размещения площадок для выгула собак и занятий спортом.

Озеленение выполняется с использованием новых посадок лиственных и хвойных пород деревьев, кустарников, разбивкой газонов, цветников. Используются все виды местных, устойчивых в данных условиях, пород деревьев и кустарников (кедр сибирский, черемуха, сосна, лиственница сибирская, береза, рябина, ель, ольха, ивы и др.). Для формирования нового почвенного покрова территории целесообразно использовать разложившийся низинный торф, сбор которого необходимо предусматривать перед проведением инженерной подготовки территории.

2. Характеристика объектов капитального строительства

| № п/п | Наименование показателей | Единица измер. | Cостояние на 2017 г | Расч. срок 2020 г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Территория |  |  |  |
| 1.1 | Площадь кварталов №25, №26 в красных линиях (всего) | га | 24,22 | 24,22 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1.1 | Площадь квартала №25 в красных линиях | - // - | 12,41 | 12,41 |
| 1.1.2 | Площадь квартала №26 в красных линиях | - // - | 11,81 | 11,81 |
| 1.2.1 | Объекты внемикрорайонного значения (всего) | - // - | 2,43 | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.2.2 | Зона размещения объектов культурно-досугового назначения (ОДЗ 205) | - // - | 1,32 | - |
| 1.2.3 | Зона озеленённых территорий общего пользования (РЗ 601) | - // - | 1,11 | - |
| 1.3.1 | Общественно-жилой микрорайон (всего) | га | 21,79 | 24,22 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.3.2 | Общественно-жилой квартал №25 | - // - | 9,98 | 12,41 |
| 1.3.3 | Общественно-жилой квартал №26 | - // - | 11,81 | 11,81 |
| 1.4.1 | Зона застройки многоэтажными жилыми домами (ЖЗ 101) | - // - | 14,34 | 15,95 |
| 1.4.2 | Зона размещения объектов образования и просвещения (ОДЗ 204) | - // - | 4,15 | 4,15 |
| 1.4.3 | Зона коммунально-инженерной инфраструктуры (ИЗ 400) | - // - | 0,02 | 0,07 |
| 1.4.4 | Зона размещения объектов автомобильного транспорта (ТЗ 502) | - // - | 2,71 | 2,68 |
| 1.4.5 | Зона озеленённых территорий общего пользования (РЗ 601) | - // - | 0,58 | 1,37 |
| 1.5 | Озелененные территории общего пользования | га | 4,52 | 5,43 |
| 1.5.1 | Обеспеченность территориями озеленения общего пользования | кв.м / чел. | 6,35 | 8,2 |
| 2 | Население |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения всего микрорайона, в том числе: нового жилого дома №7 | чел. | 7090 - | 6620 713 |
| 2.2 | Плотность населения микрорайона I | чел. /га | 325 | 273 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 | Средняя обеспеченность населения жилой площадью | кв.м / чел. | 26,3 | 30 |
| 3.2 | Общий объем жилищного фонда | кв.м | 186530 | 198650 |
| 3.3 | Новое строительство | кв.м | 186530 | 21395 |
|  |  | квартир | 3160 | 414 |
| 4 | Объекты культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 640 | 640 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы | учащ. | 900 | 1125 |
| 4.3 | Предприятия общественного питания | посад. мест | 60 | 60 |
| 4.4 | Предприятия торговли всех видов | кв.м торг. пл. | 1500 | 1700 |
| 4.4.1 | - в т.ч. повседневного обслуживания | то же | 1500 | 1700 |
| 4.5 | Помещения для физкультурно-оздоровит. занятий | кв.м общ. пл. | 500 | 600 |
| 4.6 | Помещения, клубы досуга населения по месту жительства | то же | 360 | 400 |
| 4.7 | Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | 14 | 14 |
| 4.8 | Всего общественной недвижимости | кв.м общ. пл. | 200930 | 62350 |
| 4.8.1 | в т.ч. - объектов местного значения | то же | 192630 | 62350 |
| 4.8.2 | В т.ч. - коммерческой недвижимости | - // - | 3700 | 35426 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 | Парковочных мест всего | машино мест | 2170 | 2320 |
| 5.1.1 | в т.ч. - в многоэтажных гаражах-стоянках | то же | 900 | 600 |
| 5.3.2 | - в подземных автостоянках | - // - | 660 | - |
| 5.3.3 | - на открытых стоянках жилых домов | - // - | 610 | 1720 |
| 5.3.4 | - на парковках общественных объектов |  | 362 | 325 |
| 6 | Инженерное оборудование и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1 | Водопотребление - всего | куб.м /сут | 2765,1 | 225,89 |
| 6.2 | Водоотведение | куб.м /сут | 2233,35 | 225,89 |
| 6.3 | Потребление электроэнергии | МВт | 7,22 | 0,63 |
| 6.4 | Потребление тепла на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение | Гкал/час | 22,74 | 2,17 |