ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

«Проект планировки территории и проект межевания территории квартала  В-1 (кварталы В-1.2 – В-1.7) Старого Вартовска для размещения линейного объекта «Инженерное обеспечение кварталов В-1.2 – В-1.7. Теплотрасса от улицы Ханты-Мансийской до улицы Героев Самотлора г.Нижневартовска»»

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ и ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ

ТЕРРИТОРИИ

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

«Проект планировки территории и проект межевания территории квартала  В-1 (кварталы В-1.2 – В-1.7) Старого Вартовска для размещения линейного объекта «Инженерное обеспечение кварталов В-1.2 – В-1.7. Теплотрасса от улицы Ханты-Мансийской до улицы Героев Самотлора г.Нижневартовска»»

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ и ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ

ТЕРРИТОРИИ

Том 1. Основная часть проекта планировки территории

| СОДЕРЖАНИЕ |
| --- |
| Раздел | Наименование | Стр. |
| 1. | Том 1. Основная часть проекта планировки территории |  |
| 1.1. | Часть 1. Положения о размещении линейных объектов |  |
| 1.1.1. | Исходно-разрешительная документация | 5 |
| 1.1.2. | Характеристики планируемого развития территории | 6 |
| 1.1.3. | Сведения о размещении линейного объекта на осваиваемой территории | 7 |
| 1.1.4. | Сведения о линейном объекте и его краткая характеристика | 7 |
| 1.1.5. | Технико-экономические показатели трассы | 8 |
| 1.2 | Часть 2. Графическая часть |  |
| 1.2.1. | Чертеж планировки территории | Лист 1 |
|  | Том 2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории |  |
| 2.1. | Часть 1. Графическая часть |  |
| 2.1.1. | Схема расположения элемента планировочной структуры в генеральном плане города Нижневартовск | Лист 1 |
| 2.2. | Часть 2. Пояснительная записка |  |
| 2.2.1. | Исходные данные и условия для подготовки проекта планировки для линейного объекта | 5 |
| 2.2.2. | Обоснование положений по размещению линейного объекта | 5 |
| 2.2.2.1. | Обоснование выбранного варианта трассы | 5 |
| 2.2.2.2. | Обоснование размещения линейного объекта на планируемой территории | 7 |
| 2.2.2.3. | Обоснование размещения линейного объекта с учетом особых условий использования территории и мероприятий по сохранению объектов культурного наследия | 9 |
| 2.2.2.4. | Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведение мероприятий по гражданской обороне | 9 |
|  | Том 3. Основная часть проекта межевания территории |  |
| 3.1. | Часть 1. Пояснительная записка |  |
| 3.1.1. | Анализ сведений об использовании территории | 5 |
| 3.1.2. | Разработка проекта межевания территории | 5 |
| 3.1.3. | Методика установления границ земельных участков в составе проекта межевания территории линейного объекта «Инженерное обеспечение кварталов В-1.2 – В-1.7. Теплотрасса от улицы Ханты-Мансийской до улицы Героев Самотлора г.Нижневартовска» | 6 |
| 3.1.4. | Принципы образования земельных участков | 8 |
| 3.2. | Часть 2. Графическая часть |  |
| 3.2.1 | Чертеж образования земельных участков | Лист 1 |
| 3.2.2. | Чертеж границ сервитута | Лист 2 |
|  | Том 4. Материалы по обоснованию проекта межевания территории |  |
|  | Часть 1. Графическая часть |  |
|  | Схема границ зон с особыми условиями использования территорий | Лист 1 |

Введение

Проект планировки территории и проект межевания территории подготовлен для выделения элемента планировочной структуры с целью размещения линейного объекта.

    - Исходно-разрешительная документация

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ (с изменениями);

- Земельный Кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 №136-Ф3 (с изменениями);

- Федеральный закон от 24.07.2007 №221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" (с изменениями);

- Генеральный план города Нижневартовска, утвержденный решением Думы города от 23.05.2006 №31 (с изменениями);

- Правила землепользования и застройки на территории города Нижневартовска, утвержденные решением Думы города от 27.09.2006 №77 (с изменениями);

- СНиП 11-04-2003 "Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации";

- Постановление администрации города от 12.03.2009 №315 "Об утверждении Положения о порядке подготовки документации по планировке территории города Нижневартовска" (с изменениями).

- Распоряжение главы города Нижневартовска от 06.06.2006 № 801-р "О проведении публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки на территории города Нижневартовска".

- Распоряжение администрации города Нижневартовска от 26.01.2017  № 60-р "О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории квартала В-1 (кварталы В-1.2 – В-1.7) Старого Вартовска для размещения линейного объекта «Инженерное обеспечение кварталов В-1.2 – В-1.7 . Теплотрасса от улицы Ханты-Мансийской до улицы Героев Самотлора г.Нижневартовска»».

- СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»;

- Топографическая съемка.

1.1.2. Характеристика планируемого развития территории

Проект планировки территории и проект межевания разработан в целях обеспечения устойчивого развития территорий, установления границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.

Площадь территории в проектных границах составляет 0,4339 га.

Проектируемая территория ограничена:

- с севера красной линией улицы Нововартовская;

- с востока зоной размещения объектов образования и просвещения (ОДЗ 204);

- с юга зоной размещения объектов автомобильного транспорта (ТЗ 502);

- с запада красными линиями улицы Ханты-Мансийская.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки данная территория находится в зонах застройки многоэтажными жилыми домами (ЖЗ 101), коммунально-инженерной инфраструктуры (ИЗ 400), размещения объектов автомобильного транспорта (ТЗ 502) и размещения объектов образования и просвещения (ОДЗ 204).

Красные линии сохраняются в соответствии с утвержденной ранее проектной документацией.

1.1.3. Сведения о размещении линейного объекта на осваиваемой территории

Полоса отвода под размещение линейного объекта «Инженерное обеспечение кварталов В-1.2 – В-1.7 . Теплотрасса от улицы Ханты-Мансийской до улицы Героев Самотлора г.Нижневартовска» составляет 4339 кв.м. Вся территория располагается на землях населенных пунктов. Площадь охранной зоны проектируемой теплотрассы, согласно СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети", составляет 6771 кв.м.

1.1.4. Сведения о линейном объекте и его краткая характеристика

Проектом предусматривается: новая прокладка сетей теплоснабжения Ø426х8/630 между тепловыми камерами УТ1 (существующая) до УТ4 (проектируемая) в восточном планировочном районе г. Нижневартовска между кварталом жилой застройки В-1.1 и кварталами В-1.2 - В-1.7.

Проектом предусматривается реконструкция существующих тепловых камер УТ1, УТ2, а так же новое строительство УТ3 (спускной камеры) и УТ4.

Источником теплоснабжения является котельная N°3А (N5). Точка подключения проектируемой тепловой сети - тепловая камера УТ1 по улице Ханты-Мансийской. Параметры теплоносителя - Т1/Т2 = 130/70 °C. Давление в подающем трубопроводе Р1=7,0±0,3 кгс/см2,  в обратном трубопроводе Р2=4,0±0,3 кгс/см2.

Подключение трубопроводов предусматривается к существующим подземным сетям теплоснабжения Ø426х8/630. Проектом предусматривается подземная прокладка тепловых сетей: частично бесканальная на глубине 1,2-2,7 м и частично в непроходных железобетонных каналах (углы поворота). Уклон сетей принят не менее 0,002мм.

1.1.5. Технико-экономические показатели трассы:

Общая протяженность проектируемых сетей составляет  715.04, в том числе:

- от УТ1 до УТ2 – 133.14м

2Ø426х8/630 подземная бесканальная прокладка – 107.14м;

2Ø426х8/630 подземная  прокладка в футляре – 26.0м;

- от УТ2 до УТ3 – 468.9м

2Ø426х8/630 подземная бесканальная прокладка – 343.0м;

2Ø426х8/630 подземная  прокладка в непроходных каналах – 75.9м;

2Ø426х8/630 подземная  прокладка в футляре – 26.0м;

- от УТ3 до УТ4 – 113.0м

2Ø426х8/630 подземная бесканальная прокладка – 101.0м;

2Ø426х8/630 подземная  прокладка в футляре – 12.0м.

Технологическое оборудование тепловых сетей в проекте представлено:

- трубы стальные бесшовные горячедеформированные Ø426х8  ГОСТ 8732-78 (марка стали 09Г2С по ГОСТ 19281-89);

- теплоизоляция из пенополиуретана (ГОСТ 30732-2006, тип 2);

- стальной шаровый кран фирмы Naval фланцевый Ø50-400мм (с ручкой и ответными фланцами)и под приварку Ø25-100 мм, класс герметичности "А" по ГОСТ Р54808-2001, климатическое исполнение ХЛ, УХЛ по ГОСТ 15150-69.

По надежности теплоснабжения данные сети обслуживают потребителей второй категории, температура в отапливаемых помещениях у которых в период ликвидации аварии, но не более 54ч., должна быть не менее 12°С.

# Text boxes

Взаи. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

г. Нижневартовск 2017 г

| УТВЕРЖДЕН: |
| --- |
| Постановлением администрации города Нижневартовска |
| от «_____» | ____________2017г. №__________ |

Инв. № подл.

Взаи. инв. №

Подп. и дата

г. Нижневартовск 2017 г