# Приложение

к решению Думы

города Нижневартовска

от __________ № ______

ПРАВИЛА

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ НА ТЕРРИТОРИИ

ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

## Раздел 2. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

### 1. Зона застройки многоэтажными жилыми домами ЖЗ 101

#### 1) Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Виды использования | Параметры разрешенного использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | Этажность - от 9 этажей и выше. Минимальный отступ от красной линии - 5 м. Минимальный отступ от красной линии в условиях реконструкции - 3 м. Размещение объектов во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях жилого дома осуществлять в соответствии с требованиями СП 54.13330.2011 "СНиП 31-01-2003 "Здания жилые многоквартирные" и при условии, что площадь таких помещений в жилом доме составляет не более 15% от общей площади дома. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 25. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению. | Не допускается размещение объектов общественного питания в первых этажах жилых домов. Не допускается размещение объектов ритуального назначения в первых этажах жилых домов. |
| Дошкольное, начальное и среднее общее образование | Этажность - до 4 этажей. Минимальный отступ от дошкольной образовательной организации, общеобразовательной организации до красной линии - 25 м. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению. |  |
| Спорт | Этажность - до 2 этажей. Минимальный отступ от зданий спортивных залов до красной линии - 6 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению. | Не допускается размещение спортивных сооружений в санитарно-защитных зонах, установленных в предусмотренном действующим законодательством порядке, за исключением спортивно-оздоровительных сооружений закрытого типа |
| Коммунальное обслуживание | Этажность - до 2 этажей. |  |
| Земельные участки (территории) общего пользования |  |  |
| Обслуживание автотранспорта | Этажность - до 5 этажей. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению. |  |

#### 2) Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Виды использования | Параметры разрешенного использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Среднеэтажная жилая застройка | Этажность - от 5 до 8 этажей. Минимальный отступ от красной линии - 5 м. Минимальный отступ от красной линии в условиях реконструкции - 3 м. Размещение объектов во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях жилого дома осуществлять в соответствии с требованиями СП 54.13330.2011 "СНиП 31-01-2003 "Здания жилые многоквартирные" и при условии, что площадь таких помещений в жилом доме составляет не более 20% от общей площади дома. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 30. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению. | Не допускается размещение объектов общественного питания в первых этажах жилых домов. Не допускается размещение объектов ритуального назначения в первых этажах жилых домов. |
| Деловое управление. Общественное управление. Банковская и страховая деятельность. Бытовое обслуживание. Общественное питание. Гостиничное обслуживание. Магазины. | Этажность - до 2 этажей. Общая площадь помещений - до 3000 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению. |  |
| Социальное обслуживание. Амбулаторно-поликлиническое обслуживание. Культурное развитие. Развлечения | Этажность - до 2 этажей. Общая площадь помещений - до 3000 кв. м Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению. |  |

#### 3) Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Виды использования | Параметры разрешенного использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Коммунальное обслуживание | Этажность - до 2 этажей. |  |
| Земельные участки (территории) общего пользования |  |  |

### 2. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами ЖЗ 102

#### 1) Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Виды использования | Параметры разрешенного использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Среднеэтажная жилая застройка | Этажность - до 8 этажей. Минимальный отступ от красной линии - 5 м. Минимальный отступ от красной линии в условиях реконструкции - 3 м. Размещение объектов во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях жилого дома осуществлять в соответствии с требованиями СП 54.13330.2011 "СНиП 31-01-2003 "Здания жилые многоквартирные" и при условии, что площадь таких помещений в жилом доме составляет не более 20% от общей площади дома. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 30. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению. | Не допускается размещение объектов общественного питания в первых этажах жилых домов. Не допускается размещение объектов ритуального назначения в первых этажах жилых домов. |
| Дошкольное, начальное и среднее общее образование | Этажность - до 4 этажей. Минимальный отступ от дошкольной образовательной организации, общеобразовательной организации до красной линии - 25 м. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению. |  |
| Спорт | Этажность - до 2 этажей. Минимальный отступ от зданий спортивных залов до красной линии - 6 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению. | Не допускается размещение спортивных сооружений в санитарно-защитных зонах, установленных в предусмотренном действующим законодательством порядке, за исключением спортивно-оздоровительных сооружений закрытого типа. |
| Коммунальное обслуживание | Этажность - до 2 этажей. |  |
| Земельные участки (территории) общего пользования |  |  |
| Обслуживание автотранспорта | Этажность - до 5 этажей. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению. |  |

#### 2) Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Виды использования | Параметры разрешенного использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | Этажность - от 9 этажей и выше. Минимальный отступ от красной линии - 5 м. Минимальный отступ от красной линии в условиях реконструкции - 3 м. Размещение объектов во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях жилого дома осуществлять в соответствии с требованиями СП 54.13330.2011 "СНиП 31-01-2003 "Здания жилые многоквартирные" и при условии, что площадь таких помещений в жилом доме составляет не более 15% от общей площади дома. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 25. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению. | Не допускается размещение объектов общественного питания в первых этажах жилых домов. Не допускается размещение объектов ритуального назначения в первых этажах жилых домов. |
| Деловое управление. Общественное управление. Банковская и страховая деятельность. Бытовое обслуживание. Общественное питание. Гостиничное обслуживание. Магазины. | Этажность - до 2 этажей. Общая площадь помещений - до 1500 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению. |  |
| Социальное обслуживание. Амбулаторно-поликлиническое обслуживание. Культурное развитие. Развлечения | Этажность - до 2 этажей. Общая площадь помещений - до 1500 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению. |  |

#### 3) Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Виды использования | Параметры разрешенного использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Коммунальное обслуживание | Этажность - до 2 этажей. |  |
| Земельные участки (территории) общего пользования |  |  |

### 3. Зона застройки малоэтажными жилыми домами ЖЗ 103

#### 1) Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Виды использования | Параметры разрешенного использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | Этажность - до 4 этажей. Минимальный отступ от красной линии - 5 м. Минимальный отступ от красной линии в условиях реконструкции - 3 м. Размещение объектов во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях жилого дома осуществлять в соответствии с требованиями СП 54.13330.2011 "СНиП 31-01-2003 "Здания жилые многоквартирные" и при условии, что площадь таких помещений в жилом доме составляет не более 15% от общей площади дома. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 40. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению. | Не допускается размещение объектов ритуального назначения в первых этажах жилых домов. |
| Дошкольное, начальное и среднее общее образование | Этажность - до 4 этажей. Минимальный отступ от дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций до красной линии - 25 м. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению. |  |
| Коммунальное обслуживание | Этажность - до 2 эт. |  |
| Земельные участки (территории) общего пользования |  |  |
| Обслуживание автотранспорта | Этажность - до 5 этажей. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению. |  |

#### 2) Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Виды использования | Параметры разрешенного использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Деловое управление. Общественное управление. Банковская и страховая деятельность. Бытовое обслуживание. Гостиничное обслуживание. Общественное питание. Магазины. | Этажность - до 2 этажей. Общая площадь помещений - до 1500 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению. |  |
| Социальное обслуживание. Культурное развитие. Развлечения | Этажность - до 2 этажей. Общая площадь помещений - до 1500 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению. |  |
| Спорт | Этажность - до 2 этажей. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению. | Не допускается размещение спортивных сооружений в санитарно-защитных зонах, установленных в предусмотренном действующим законодательством порядке, за исключением спортивно-оздоровительных сооружений закрытого типа. |

#### 3) Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Виды использования | Параметры разрешенного использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Коммунальное обслуживание | Этажность - до 2 этажей. |  |
| Земельные участки (территории) общего пользования |  |  |

### 4. Зона застройки индивидуальными жилыми домами ЖЗ 104

#### 1) Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Виды использования | Параметры разрешенного использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Для индивидуального жилищного строительства | Этажность - до 3 этажей. Высота гаражей - до 5 м. Минимальный отступ от жилого дома до: - красной линии улиц - 5 м; - красной линии проездов - 3 м; - границы соседнего земельного участка - 3 м. Минимальный отступ от подсобных сооружений до: - красных линий улиц и проездов - 5 м; - границы соседнего земельного участка - 1 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60. Минимальные размеры земельных участков - 0,05 га. Максимальные размеры земельных участков - 0,15 га. |  |
| Блокированная жилая застройка | Этажность - до 3 этажей. Высота гаражей - до 5 м. Минимальный отступ от жилого дома до: - красной линии улиц - 5 м; - красной линии проездов - 3 м. - границы соседнего земельного участка - 3 м. Минимальный отступ от подсобных сооружений до: - красных линий улиц и проездов - 5 м; - границы соседнего земельного участка - 1 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 40. Минимальные размеры земельных участков - 0,02 га. Максимальные размеры земельных участков - 0,06 га. |  |
| Для ведения личного подсобного хозяйства | Этажность - до 3 этажей. Высота гаражей - до 5 м. Минимальный отступ от жилого дома до: - красной линии улиц - 5 м; - красной линии проездов - 3 м. - границы соседнего земельного участка - 3 м. Минимальный отступ от подсобных сооружений до: - красных линий улиц и проездов - 5 м; - границы соседнего земельного участка - 1 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 20. Минимальные размеры земельных участков - 0,03 га. Максимальные размеры земельных участков - 0,2 га. |  |
| Дошкольное, начальное и среднее общее образование | Этажность - до 4 этажей. Минимальный отступ от дошкольной образовательной организации, общеобразовательной организации до красной линии - 25 м. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению. |  |
| Коммунальное обслуживание | Этажность - до 2 этажей. |  |
| Земельные участки (территории) общего пользования |  |  |

#### 2) Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Виды использования | Параметры разрешенного использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Бытовое обслуживание. Амбулаторное ветеринарное обслуживание. Общественное питание. Магазины | Этажность - 2 этажа. Общая площадь помещений - до 1000 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению. |  |
| Гостиничное обслуживание | Этажность - до 3 этажей. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению. |  |
| Спорт | Этажность - до 2 этажей. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению. | Не допускается размещение спортивных сооружений в санитарно-защитных зонах, установленных в предусмотренном действующим законодательством порядке, за исключением спортивно-оздоровительных сооружений закрытого типа |
| Культурное развитие | Этажность - до 2 этажей. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению. |  |

#### 3) Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Виды использования | Параметры разрешенного использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Коммунальное обслуживание | Этажность - до 2 этажей. |  |
| Земельные участки (территории) общего пользования |  |  |

### 5. Зона размещения объектов административно-делового назначения ОДЗ 201

#### 1) Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Виды использования | Параметры разрешенного использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Общественное управление. Деловое управление. Банковская и страховая деятельность. Гостиничное обслуживание. | Этажность - до 8 этажей. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению. |  |
| Коммунальное обслуживание | Этажность - до 2 этажей. |  |
| Земельные участки (территории) общего пользования |  |  |
| Обслуживание автотранспорта | Этажность - до 2 этажей. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению. |  |

#### 2) Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Виды использования | Параметры разрешенного использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Социальное обслуживание. Культурное развитие. Развлечения | Этажность - до 8 этажей. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению. |  |
| Бытовое обслуживание. Амбулаторное ветеринарное обслуживание. Магазины. Общественное питание | Этажность - до 8 этажей. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению. |  |
| Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)) | Этажность - до 8 этажей. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению. |  |

#### 3) Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Виды использования | Параметры разрешенного использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Коммунальное обслуживание | Этажность - до 2 этажей. |  |
| Земельные участки (территории) общего пользования |  |  |

### 6. Зона размещения объектов коммунально-бытового назначения ОДЗ 202

#### 1) Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Виды использования | Параметры разрешенного использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Коммунальное обслуживание. Обеспечение внутреннего правопорядка | Этажность - до 4 этажей. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению. |  |
| Бытовое обслуживание. Ветеринарное обслуживание | Этажность - до 3 этажей. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению. |  |
| Спорт | Этажность - до 3 этажей. Минимальный отступ от зданий спортивных залов до красной линии - 6 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению. | Не допускается размещение спортивных сооружений в санитарно-защитных зонах, установленных в предусмотренном действующим законодательством порядке, за исключением спортивно-оздоровительных сооружений закрытого типа |
| Здравоохранение | Этажность - до 5 этажей. Минимальный отступ от поликлиники до красной линии - 15 м. Минимальный отступ от больничного корпуса до красной линии - 30 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению. |  |
| Гостиничное обслуживание | Этажность - до 8 этажей. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению. |  |
| Земельные участки (территории) общего пользования |  |  |
| Обслуживание автотранспорта | Этажность - до 2 этажей. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению. |  |

#### 2) Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Виды использования | Параметры разрешенного использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Магазины. Общественное питание. | Этажность - до 4 этажей. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению. |  |
| Культурное развитие. Развлечения | Этажность - до 4 этажей. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению. |  |

#### 3) Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Виды использования | Параметры разрешенного использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Коммунальное обслуживание | Этажность - до 2 этажей. |  |
| Земельные участки (территории) общего пользования |  |  |

### 7. Зона размещения объектов торгового назначения и общественного питания ОДЗ 203

#### 1) Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Виды использования | Параметры разрешенного использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)). Магазины | Этажность - до 5 этажей. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению. |  |
| Рынки. Общественное питание | Этажность - до 2 этажей. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению. |  |
| Коммунальное обслуживание | Этажность - до 2 этажей. |  |
| Земельные участки (территории) общего пользования |  |  |
| Обслуживание автотранспорта | Этажность - до 2 этажей. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению. |  |

#### 2) Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Виды использования | Параметры разрешенного использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Деловое управление. Банковская и страховая деятельность. Бытовое обслуживание. Гостиничное обслуживание | Этажность - до 5 этажей. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению. |  |

#### 3) Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Виды использования | Параметры разрешенного использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Коммунальное обслуживание | Этажность - до 2 этажей. |  |
| Земельные участки (территории) общего пользования |  |  |

### 8. Зона размещения объектов образования и просвещения ОДЗ 204

#### 1) Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Виды использования | Параметры разрешенного использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Образование и просвещение | Этажность - до 4 этажей. Минимальный отступ от дошкольной образовательной организации, общеобразовательной организации до красной линии - 25 м. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению. |  |
| Коммунальное обслуживание | Этажность - до 2 этажей. |  |

#### 2) Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.

#### 3) Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Виды использования | Параметры разрешенного использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Коммунальное обслуживание | Этажность - до 2 этажей. |  |
| Земельные участки (территории) общего пользования |  |  |

### 9. Зона размещения объектов культурно-досугового назначения ОДЗ 205

#### 1) Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Виды использования | Параметры разрешенного использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Культурное развитие. Развлечения | Этажность - до 5 этажей. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению. |  |
| Коммунальное обслуживание | Этажность - до 2 этажей. |  |
| Земельные участки (территории) общего пользования |  |  |
| Обслуживание автотранспорта | Этажность - до 2 этажей. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению. |  |

#### 2) Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Виды использования | Параметры разрешенного использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Общественное управление. Деловое управление. Банковская и страховая деятельность. Магазины. Общественное питание | Этажность - до 2 этажей. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению. |  |

#### 3) Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Виды использования | Параметры разрешенного использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Коммунальное обслуживание | Этажность - до 2 этажей. |  |
| Земельные участки (территории) общего пользования |  |  |

### 10. Зона размещения объектов здравоохранения ОДЗ 206

#### 1) Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Виды использования | Параметры разрешенного использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Здравоохранение | Этажность - до 14 этажей. Минимальный отступ от поликлиники до красной линии - 15 м. Минимальный отступ от больничного корпуса до красной линии - 30 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению. |  |
| Коммунальное обслуживание | Этажность - до 2 этажей. |  |

#### 2) Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.

#### 3) Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Виды использования | Параметры разрешенного использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Коммунальное обслуживание | Этажность - до 2 этажей. |  |
| Обслуживание автотранспорта |  |  |

### 11. Зона размещения объектов социального обслуживания ОДЗ 207

#### 1) Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Виды использования | Параметры разрешенного использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Социальное обслуживание | Этажность - до 5 этажей. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению. |  |
| Коммунальное обслуживание | Этажность - до 2 этажей. |  |
| Обслуживание автотранспорта | Этажность - до 2 этажей. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению. |  |

#### 2) Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.

#### 3) Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Виды использования | Параметры разрешенного использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Коммунальное обслуживание | Этажность - до 2 этажей. |  |
| Обслуживание автотранспорта |  |  |

### 12. Зона размещения культовых объектов ОДЗ 208

#### 1) Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Виды использования | Параметры разрешенного использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Религиозное использование | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению. |  |
| Коммунальное обслуживание | Этажность - до 2 этажей |  |

#### 2) Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.

#### 3) Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Виды использования | Параметры разрешенного использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Коммунальное обслуживание | Этажность - до 2 этажей. |  |
| Обслуживание автотранспорта |  |  |

### 13. Зона размещения объектов общественно-делового назначения ОДЗ 209

#### 1) Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Виды использования | Параметры разрешенного использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Общественное управление. Деловое управление. Банковская и страховая деятельность. Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)). Магазины. Общественное питание. Гостиничное обслуживание | Этажность - до 8 этажей. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению. |  |
| Бытовое обслуживание. Амбулаторное ветеринарное обслуживание | Этажность - до 3 этажей. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению. |  |
| Рынки | Этажность - до 2 этажей Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению. |  |
| Социальное обслуживание. Культурное развитие. Развлечения | Этажность - до 5 этажей Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению. |  |
| Образование и просвещение | Этажность - до 4 этажей. Минимальный отступ от дошкольной образовательной организации, общеобразовательной организации до красной линии - 25 м. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению. | Не допускается размещение образовательных и детских учреждений в санитарно-защитных зонах, установленных в предусмотренном действующим законодательством порядке. |
| Спорт | Этажность - до 4 этажей. Минимальный отступ от зданий спортивных залов до красной линии - 6 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению. | Не допускается размещение спортивных сооружений в санитарно-защитных зонах, установленных в предусмотренном действующим законодательством порядке, за исключением спортивно-оздоровительных сооружений закрытого типа. |
| Обслуживание автотранспорта | Этажность - до 2 этажей. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению. |  |
| Коммунальное обслуживание | Этажность - до 2 этажей. |  |
| Земельные участки (территории) общего пользования |  |  |

#### 2) Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Виды использования | Параметры разрешенного использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Религиозное использование | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению. |  |

#### 3) Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Виды использования | Параметры разрешенного использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Коммунальное обслуживание | Этажность - до 2 этажей. |  |
| Обслуживание автотранспорта. Земельные участки (территории) общего пользования. |  |  |

### 14. Зона размещения производственных объектов ПР 301

#### 1. Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Виды использования | Параметры разрешенного использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Нефтехимическая промышленность. Строительная промышленность. Фармацевтическая промышленность. Легкая промышленность. Пищевая промышленность | Этажность - до 3 этажей. Минимальный отступ от красной линии - 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению. | Не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, объекты пищевых отраслей промышленности в санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности |
| Склады | Этажность - до 3 этажей. Минимальный отступ от красной линии - 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению. | Не допускается размещать склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов в санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности |
| Деловое управление | Этажность - до 5 этажей. Минимальный отступ от красной линии - 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению. |  |
| Обслуживание автотранспорта. Объекты придорожного сервиса. Коммунальное обслуживание | Этажность - до 2 этажей. Минимальный отступ от красной линии - 3 м. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению. |  |
| Земельные участки (территории) общего пользования |  |  |

#### 2) Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Виды использования | Параметры разрешенного использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Магазины. Бытовое обслуживание. Общественное питание | Этажность - до 2 этажей. Минимальный отступ от красной линии - 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению. |  |
| Сельскохозяйственное использование (растениеводство, овощеводство, животноводство, свиноводство, скотоводство) | Этажность - до 2 этажей. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению. | Не допускается размещать объекты сельскохозяйственного использования в санитарно-защитной зоне отраслей промышленности. |

#### 3) Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Виды использования | Параметры разрешенного использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Коммунальное обслуживание | Этажность - до 2 этажей. |  |
| Обслуживание автотранспорта. Земельные участки (территории) общего пользования. |  |  |

### 15. Зона размещения складских объектов ПР 302

#### 1) Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Виды использования | Параметры разрешенного использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Склады | Этажность - до 3 этажей. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению. |  |
| Деловое управление | Этажность - до 5 этажей. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению. |  |
| Общественное питание. Бытовое обслуживание | Этажность - до 3 этажей. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению. |  |
| Обслуживание автотранспорта. Объекты придорожного сервиса. Коммунальное обслуживание | Этажность - до 2 этажей. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению. |  |
| Земельные участки (территории) общего пользования |  |  |

#### 2) Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Виды использования | Параметры разрешенного использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Магазины | Этажность - до 2 этажей. Торговая площадь - до 3000 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению. |  |
| Спорт | Этажность - до 2 этажей. Минимальный отступ от зданий спортивных залов до красной линии - 6 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению. | Не допускается размещение спортивных сооружений в санитарно-защитных зонах, установленных в предусмотренном действующим законодательством порядке, за исключением спортивно-оздоровительных сооружений закрытого типа |
| Религиозное использование | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению. |  |

#### 3) Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Виды использования | Параметры разрешенного использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Коммунальное обслуживание | Этажность - до 2 этажей. |  |
| Обслуживание автотранспорта. Земельные участки (территории) общего пользования. |  |  |

### 16. Зона добычи полезных ископаемых ПР 303

#### 1) Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Виды использования | Параметры разрешенного использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Недропользование |  |  |
| Склады | Этажность - до 3 этажей. Минимальный отступ от красной линии - 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению. | Не допускается размещать склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов в санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности |
| Коммунальное обслуживание | Этажность - до 2 этажей. Минимальный отступ от красной линии - 3 м. |  |

#### 2) Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.

#### 3) Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Виды использования | Параметры разрешенного использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Коммунальное обслуживание | Этажность - до 2 этажей. Минимальный отступ от красной линии - 3 м |  |

### 17. Зона коммунально-инженерной инфраструктуры ИЗ 400

#### 1) Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Виды использования | Параметры разрешенного использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Коммунальное обслуживание. Связь | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |  |

#### 2) Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.

#### 3) Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.

### 18. Зона железнодорожного транспорта ТЗ 501

#### 1) Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Виды использования | Параметры разрешенного использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Железнодорожный транспорт | Использование земельных участков осуществлять в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.10.2006 N 611 "О порядке установления и использования полос отвода и охранных зон железных дорог", Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 06.08.2008 N 126 "Об утверждении Норм отвода земельных участков, необходимых для формирования полосы отвода железных дорог, а также норм расчета охранных зон железных дорог" |  |

#### 2) Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.

#### 3) Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.

### 19. Зона размещения объектов автомобильного транспорта ТЗ 502

#### 1) Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Виды использования | Параметры разрешенного использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Автомобильный транспорт. Обслуживание автотранспорта | Этажность - до 3 этажей. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению. |  |

#### 2) Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Виды использования | Параметры разрешенного использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Бытовое обслуживание | Этажность - до 2 этажей. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению. |  |
| Объекты придорожного сервиса | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |  |

#### 3) Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.

### 20. Зона воздушного транспорта ТЗ 503

#### 1) Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Виды использования | Параметры разрешенного использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Воздушный транспорт | Использование земельных участков осуществлять в соответствии с воздушным законодательством Российской Федерации. | Размещение линий связи, линий электропередачи, радиотехнических и других объектов, которые могут угрожать безопасности полетов воздушных судов или создавать помехи в работе радиотехнического оборудования, устанавливаемого на аэродроме, должно быть согласовано с собственником аэродрома и осуществляться в соответствии с воздушным законодательством Российской Федерации. |

#### 2) Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.

#### 3) Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.

### 21. Зона внутреннего водного транспорта ТЗ 504

#### 1) Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Виды использования | Параметры разрешенного использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Водный транспорт | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. | Использование земельного участка, расположенного в пределах береговой полосы водного объекта общего пользования, допускается при условии обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе. |

#### 2) Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.

#### 3) Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.

### 22. Зона трубопроводного транспорта ТЗ 505

#### 1) Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Виды использования | Параметры разрешенного использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Трубопроводный транспорт | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |  |

#### 2) Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.

#### 3) Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.

### 23. Зона размещения объектов придорожного сервиса ТЗ 506

#### 1) Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Виды использования | Параметры разрешенного использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Объекты придорожного сервиса | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |  |
| Обслуживание автотранспорта | Этажность - до 2 этажей. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению. |  |

#### 2) Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.

#### 3) Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.

### 24. Зона озелененных территорий общего пользования РЗ 601

#### 1) Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Виды использования | Параметры разрешенного использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Выставочно-ярмарочная деятельность. Отдых (рекреация). Земельные участки (территории) общего пользования | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. | Использование земельных участков и объектов капитального строительства в границах водоохранных зон и прибрежных защитных полос осуществлять в соответствии с требованиями статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации. |

#### 2) Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Виды использования | Параметры разрешенного использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Культурное развитие. Развлечения | Этажность - до 2 этажей. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению. | Использование земельных участков и объектов капитального строительства в границах водоохранных зон и прибрежных защитных полос осуществлять в соответствии с требованиями статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации |
| Общественное питание | Этажность - до 2 этажей. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению. |  |
| Спорт | Минимальный отступ от зданий спортивных залов до красной линии - 6 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению. |  |

#### 3) Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Виды использования | Параметры разрешенного использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Обслуживание автотранспорта |  |  |

### 25. Зона городских лесов РЗ 602

#### 1) Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Виды использования | Параметры разрешенного использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Отдых (рекреация) | Использование земель, на которых расположены городские леса, осуществлять в соответствии с лесохозяйственным регламентом. | Запрещается использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях; осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства; ведение сельского хозяйства; разработка месторождений полезных ископаемых; размещение объектов капитального строительства, за исключением гидротехнических сооружений. Иные ограничения использования определяются лесохозяйственным регламентом |

#### 2) Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.

#### 3) Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.

### 26. Зона объектов отдыха, туризма и санаторно-курортного лечения РЗ 603

#### 1) Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Виды использования | Параметры разрешенного использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Природно-познавательный туризм. Туристическое обслуживание. Санаторная деятельность | Этажность - до 3 этажей. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению. |  |
| Коммунальное обслуживание | Этажность - до 2 этажей. |  |
| Земельные участки (территории) общего пользования |  |  |
| Деловое управление. Бытовое обслуживание. | Этажность - до 3 этажей. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению. |  |

#### 2) Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Виды использования | Параметры разрешенного использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Магазины Общественное питание | Этажность - до 2 этажей. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению. |  |

#### 3) Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Виды использования | Параметры разрешенного использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Коммунальное обслуживание | Этажность - до 2 этажей. |  |
| Обслуживание автотранспорта. Земельные участки (территории) общего пользования. |  |  |

### 27. Зона размещения объектов спорта РЗ 604

#### 1) Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Виды использования | Параметры разрешенного использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Спорт | Этажность - до 4 этажей. Минимальный отступ от зданий спортивных залов до красной линии - 6 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению. |  |
| Коммунальное обслуживание | Этажность - до 2 этажей. |  |

#### 2) Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Виды использования | Параметры разрешенного использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Магазины | Этажность - 1 эт. Торговая площадь - до 1000 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению. |  |
| Общественное питание | Этажность - 1 эт. Общая площадь помещений - до 1000 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению. |  |

#### 3) Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Виды использования | Параметры разрешенного использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Коммунальное обслуживание | Этажность - до 2 этажей. | Коммунальное обслуживание |
| Обслуживание автотранспорта |  | Обслуживание автотранспорта |

### 28. Зона сельскохозяйственных угодий СХЗ 701

#### 1) Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Виды использования | Параметры разрешенного использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур. Овощеводство. | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. |  |

#### 2) Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.

#### 3) Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.

### 29. Зона объектов сельскохозяйственного назначения СХЗ 702

#### 1) Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Виды использования | Параметры разрешенного использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Сельскохозяйственное использование | Этажность - до 2 этажей. Минимальные размеры земельных участков для ведения животноводства - 1 га. Максимальные размеры земельных участков для ведения животноводства - 5 га. Минимальные размеры земельных участков для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства - 1 га. Максимальные размеры земельных участков для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства - 140 га. Минимальные размеры земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства - 0,03 га. Максимальные размеры земельных участков для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства - 0,2 га. |  |
| Коммунальное обслуживание | Этажность - до 2 этажей. |  |

#### 2) Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.

#### 3) Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Виды использования | Параметры разрешенного использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Обеспечение сельскохозяйственного производства | Этажность - 1 этаж. |  |
| Коммунальное обслуживание | Этажность - до 2 этажей. |  |

### 30. Зона огородничества СХЗ 703

#### 1) Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Виды использования | Параметры разрешенного использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Ведение огородничества | Минимальные размеры земельных участков - 0,04 га. Максимальные размеры земельных участков - 0,15 га. | В случае нахождения территорий садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан в границах водоохранных зон обеспечить их оборудование сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду. |
| Коммунальное обслуживание | Этажность - до 2 этажей. |  |

#### 2) Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.

#### 3) Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Виды использования | Параметры разрешенного использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Коммунальное обслуживание | Этажность - до 2 этажей. |  |

### 31. Зона дачного хозяйства и садоводства СХЗ 704

#### 1) Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Виды использования | Параметры разрешенного использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Ведение садоводства. Ведение дачного хозяйства. | Этажность - до 3 этажей. Высота гаражей - до 5 м. Минимальный отступ от жилого строения или жилого дома до: - красной линии улиц - 5 м; - красной линии проездов - 3 м; - границы соседнего земельного участка - 3 м. Минимальный отступ от подсобных сооружений до: - красных линий улиц и проездов - 5 м; - границы соседнего земельного участка - 1 м. Минимальные размеры земельных участков - 0,04 га. Максимальные размеры земельных участков - 0,15 га. | В случае нахождения территорий садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан в границах водоохранных зон обеспечить их оборудование сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду. Не допускается размещение дачных домов и садовых домов в санитарно-защитных зонах, установленных в предусмотренном действующим законодательством порядке. |
| Коммунальное обслуживание | Этажность - до 2 этажей. |  |

#### 2) Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.

#### 3) Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Виды использования | Параметры разрешенного использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Коммунальное обслуживание | Этажность - до 2 этажей. |  |

### 32. Зона ритуального назначения СНЗ 801

#### 1) Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Виды использования | Параметры разрешенного использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Ритуальная деятельность | Использование земельных участков осуществлять в соответствии с требованиями Федерального закона от 12.01.1996 N 8 "О погребении и похоронном деле", СанПиН 2.1.2882-11 "Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения". |  |
| Бытовое обслуживание | Этажность - до 2 этажей. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению. |  |
| Обслуживание автотранспорта | Этажность - до 2 этажей. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению. |  |

#### 2) Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.

#### 3) Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.

### 33. Зона объектов размещения отходов производства и потребления СНЗ 802

#### 1) Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Виды использования | Параметры разрешенного использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Специальная деятельность | Использование земельных участков осуществлять в соответствии с требованиями СП 2.1.7.1038-01.2.1.7. "Почва, очистка населенных мест, отходы производства и потребления, санитарная охрана почвы. Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов". | Запрещается захоронение отходов в границах населенных пунктов |

#### 2) Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.

#### 3) Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.

### 34. Зона режимных территорий ВРЗ 901

#### 1) Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Виды использования | Параметры разрешенного использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Обеспечение деятельности по исполнению наказаний | Этажность - до 5 этажей. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не подлежат установлению. |  |

#### 2) Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.

#### 3) Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.