ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 1 МИКРОРАЙОНА ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

| СОДЕРЖАНИЕ |
| --- |
| Раздел | Наименование | Стр. |
| 1. | Том 1. Основная часть |  |
| 1.1. | Часть 1. Пояснительная записка |  |
| 1.1.1. | Введение | 3 |
| 1.1.2. | Цели и задачи проекта | 4 |
| 1.1.3. | Характеристика территории для размещения 1 микрорайона города Нижневартовска | 4 |
| 1.1.3.1. | Анализ сведений о границах и площади существующих земельных участков | 4 |
| 1.1.3.2. | Общие сведения об использовании территории 1 микрорайона города Нижневартовска | 5 |
| 1.1.4. | Разработка проекта внесения изменений в проект межевания территории 1 микрорайона города Нижневартовска | 6 |
| 1.1.4.1. | Методика установления границ земельных участков в составе проекта внесения изменений в проект межевания территории 1 микрорайона города Нижневартовска | 6 |
| 1.1.4.2. | Принципы образования земельных участков | 8 |
| 1.2 | Часть 2. Графическая часть |  |
| 1.2.1. | Чертеж образования земельных участков | Лист 1 |
|  | Том 2. Материалы по обоснованию |  |
| 2.1. | Часть 1. Графическая часть |  |
| 2.1.1. | Фрагмент карты планировочной структуры территорий города Нижневартовска | Лист 1 |
| 2.1.2. | Чертеж планировки территории | Лист 2 |
| 2.1.3. | Схема границ зон с особыми условиями использования территорий | Лист 3 |
| 2.1.4. | Схема использования территории в период подготовки проекта межевания территории | Лист 4 |

Часть 1. Пояснительная записка

    - Введение

Проект внесения изменений в проект межевания территории 1 микрорайона города Нижневартовска подготовлен согласно техническому заданию от 22.12.2016.

Подготовка проекта внесения изменений в проект межевания территории осуществляется в целях приведения вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 86:11:0102001:10 территориальной зоне, а также образования земельного участка под существующими гаражами на земельном участке 86:11:0102001:132.

Проект внесения изменений в проект межевания территории разработан в соответствии с требованиями следующих правовых и нормативно-технических документов:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ (с изменениями);

- Земельный Кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 №136-Ф3 (с изменениями);

- Федеральный закон от 24.07.2007 №221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" (с изменениями);

- Генеральный план города Нижневартовска, утвержденный решением Думы города от 23.05.2006 №31 (с изменениями);

- Правила землепользования и застройки на территории города Нижневартовска, утвержденные решением Думы города от 26.02.2016 №971 (с изменениями);

- СНиП 11-04-2003 "Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации";

- Постановление администрации города от 12.03.2009 №315 "Об утверждении Положения о порядке подготовки документации по планировке территории города Нижневартовска" (с изменениями).

- Распоряжение главы города Нижневартовска от 06.06.2006 №801-р "О проведении публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки на территории города Нижневартовска".

- Распоряжение администрации города Нижневартовска от 30.11.2016  №1790-р «О внесении изменений в проект межевания территории 1 микрорайона города Нижневартовска».

Проект внесения изменений в проект межевания территории выполнен с применением компьютерных геоинформационных технологий в программе MapInfo, содержит соответствующие картографические слои и семантические базы данных.

    - Цели и задачи проекта

Проект межевания территории разработан в целях приведения вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 86:11:0102001:10 территориальной зоне, а также образования земельного участка под существующими гаражами на земельном участке 86:11:0102001:132.

    - Характеристика территории 1 микрорайона города Нижневартовска

      - Анализ сведения о границах и площади существующих земельных участков

Основу проведения анализа составляют:

- изучение открытых источников информации, содержащих сведения об объектах недвижимости (портал Росреестра);

- направление запросов о сведениях, содержащихся в государственном кадастре недвижимости, в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округе - Югре;

- сопоставление сведений о земельных участках, содержащихся в государственном кадастре недвижимости со сведениями, содержащимися в дежурной карте земель города;

- анализ качества, полноты и достоверности данных государственного кадастра недвижимости и иных сведений о границах земельных участков.

Анализ сведений о земельных участках, расположенных на данной территории, проведен на основе сопоставления трех баз данных:

- публичной кадастровой карты (портал Росреестра);

- справочной информации по объектам недвижимости в режиме online (портал Росреестра);

- сведений о границах и площади земельных участков, содержащихся в дежурной карте земель города.

      - Общие сведения об использовании территории 1 микрорайона города Нижневартовска

Проектируемая территория ограничена:

- с севера земельным участком с кадастровым номером 86:11:0102001:575;

- с востока земельным участком с кадастровым номером 86:11:0102001:200;

- с юга земельным участком с кадастровым номером 86:11:0102001:574;

- с запада красной линией улицы Менделеева.

Площадь уточненной проектируемой территории для подготовки проекта межевания составляет 0,3937 га.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории города Нижневартовска данная территория находится в зоне размещения объектов торгового назначения и общественного питания (ОДЗ 203).

Категория земель - земли населенных пунктов.

    - Разработка проекта внесения изменения в проект межевания  территории 1 микрорайона города Нижневартовска

Проект внесения изменений в проект межевания территории разработан в границах существующих земельных участков и согласно существующими правилами землепользования и застройки на территории города Нижневартовска.

В связи с тем, что существующие гаражи находятся в зоне размещения объектов торгового назначения и общественного питания (ОДЗ 203), а данная зона не предусматривает размещение данного объекта, проектом предусмотрено заменить вышеуказанную зону  на зону размещения объектов автомобильного транспорта (ТЗ 502) в границах образуемого земельного участка :ЗУ3.

Баланс функционального зонирования территории представлен в таблице 1.

Таблица 1

Баланс функционального зонирования территории

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние на 2017 год | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Территория в границах проекта (всего) | м2 | - | 3937 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1. | Зона размещения объектов торгового назначения и общественного питания (ОДЗ 203) | м2 | 3937 | 3774 |
| 2. | Зона размещения объектов автомобильного транспорта (ТЗ 502) | м2 | - | 163 |

      - Методика установления границ земельных участков в составе проекта внесения изменений в проект межевания территории 1   микрорайона города Нижневартовска

Данный проект устанавливает границы и определяет размеры образуемых земельных участков.

Образование земельных участков :ЗУ1, :ЗУ2, :ЗУ3 путем раздела земельного участка с кадастровым номером 86:11:0102001:132.

Экспликация образуемых земельных участков приведена в таблице 2.

Координаты поворотных точек образуемых земельных участков приведены в таблице 3.

Таблица 2

Экспликация образуемых земельных участков

| Номер земельного участка | Площадь образуемого земельного участка, га | Вид разрешенного использования | Категория земель | Доступ к земельному участку | Местоположение земельного участка | Территориальная зона |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| :ЗУ1 | 0,1541 | магазины | Земли населенных пунктов | 86:11:0102001 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Нижневартовск, 1 микрорайон, улица Менделеева, дом 8 | зона размещения объектов торгового назначения и общественного питания (ОДЗ 203) |
| :ЗУ2 | 0,0085 | общее пользование территорий |  | 86:11:0102001:575 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Нижневартовск, 1 микрорайон |  |
| :ЗУ3 | 0,0163 | обслуживание автотранспорта |  | :ЗУ2 |  | зона размещения объектов автомобильного транспорта (ТЗ 502) |
| 86:11:0102001:10 | 0,7567 | под существующий магазин с отдельным входом |  | 86:11:0102001 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Нижневартовск, 1 микрорайон, улица Менделеева, дом 8 | зона размещения объектов торгового назначения и общественного питания (ОДЗ 203) |

Вид разрешенного использования для земельных участков устанавливается в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденного Приказом Минэкономразвития России №540 от 01.09.2014 г.

Сформированные земельные участки должны обеспечить возможность их долгосрочного использования в соответствии с правилами землепользования и застройки, градостроительными нормативами.

1.1.4.2. Принципы образования земельных участков

Образование земельных участков не должно приводить к вклиниванию, вкрапливанию,  изломанности границ, чересполосице, невозможности размещения объектов недвижимости и другим препятствующим рациональному использованию и охране земель недостаткам, а также нарушать требования, установленные настоящим Кодексом, другими федеральными законами.

При образовании  учитываются основные планировочные характеристики земельных участков:

1. Местоположение земельного участка относительно улиц и проездов общего пользования, наличие или отсутствие непосредственного выхода его границ на магистральные улицы;

2. Площадь земельного участка;

3. Форма земельного участка.

Таблица 3

Координаты поворотных точек образуемых земельных участков

| Номер поворотной точки | Координаты, м |
| --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| :ЗУ1 |
| 1 | 948146,83 | 4418777,27 |
| 2 | 948147,41 | 4418803,23 |
| 3 | 948147,47 | 4418819,99 |
| 4 | 948147,49 | 4418824,35 |
| 5 | 948141,72 | 4418824,43 |
| 6 | 948141,70 | 4418839,12 |
| 7 | 948127,34 | 4418839,30 |
| 8 | 948126,07 | 4418839,35 |
| 9 | 948123,12 | 4418839,45 |
| 10 | 948123,05 | 4418836,15 |
| 11 | 948122,97 | 4418832,55 |
| 12 | 948117,82 | 4418832,69 |
| 13 | 948116,27 | 4418832,73 |
| 14 | 948116,05 | 4418819,73 |
| 15 | 948122,65 | 4418819,47 |
| 16 | 948122,47 | 4418812,97 |
| 17 | 948122,41 | 4418809,47 |
| 18 | 948122,27 | 4418803,89 |
| 19 | 948121,63 | 4418777,79 |
| 20 | 948134,17 | 4418777,53 |
| :ЗУ2(1) |
| 4 | 948147,49 | 4418824,35 |
| 21 | 948147,57 | 4418838,93 |
| 6 | 948141,70 | 4418839,12 |
| 5 | 948141,72 | 4418824,43 |
| :ЗУ3 |
| 9 | 948123,12 | 4418839,45 |
| 8 | 948126,07 | 4418839,35 |
| 7 | 948127,34 | 4418839,30 |
| 6 | 948141,70 | 4418839,12 |
| 21 | 948147,57 | 4418838,93 |
| 22 | 948147,61 | 4418845,59 |
| 23 | 948140,37 | 4418845,75 |
| 24 | 948124,13 | 4418846,15 |
| 25 | 948123,29 | 4418846,15 |
| 26 | 948123,13 | 4418839,77 |

# Text boxes

Взаи. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

г. Нижневартовск 2017 г