Российская Федерация Российская Федерация Тюменская область Ханты-Мансийский автономный округ-Югра Индивидуальный предприниматель Черепанов Иван Викторович ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ САДОВО -ОГОРОДНИЧЕСКОГО КООПЕРАТИВА «ДРУЖБА-96» ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА Индивидуальный предприниматель И.В. Черепанов г. Нижневартовск 2019 г.

Содержание

| I | ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Положение о размещении объектов капитального строительства и характеристиках планируемого развития территории | 5 |
| 1.1 | Характеристика планируемого развития территории | 5 |
| 1.2 | Параметры застройки | 5 |
| 1.3 | Характеристика объектов транспортной инфраструктуры | 9 |
| 1.4 | Характеристика объектов инженерной инфраструктуры | 9 |
| 1.5 | Положение об очередности планируемого развития территории | 10 |
| 2. | МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ | 10 |
| 2.1 | Результаты инженерных изысканий | 10 |
| 2.2 | Обоснование соответствия планируемых параметров, применительно к территории, в границах которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, установленным правилами землепользования и застройки | 11 |
| 2.3 | Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне | 11 |
| 2.3.1 | Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 11 |
| 2.3.2 | Мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности | 11 |
| 2.3.3 | Мероприятия по обеспечению гражданской обороны | 12 |
| 2.4 | Перечень мероприятий по охране окружающей среды | 13 |
| 2.5 | Обоснование очередности планируемого развития территории | 13 |
|  | ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ | 14 |
|  | Чертеж планировки территории | 15 |
|  | Карта (фрагмент карты) планировочной структуры СОК «Дружба-96» | 16 |
| II | ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ | 17 |
| 1. | Перечень и сведения о площади образуемых земельных участках и способы их образования. | 18 |
| 2. | Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд. | 20 |
| 3. | Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории. | 20 |
| 4. | Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости. | 20 |
|  | ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ | 22 |
|  | Чертеж межевания территории | 23 |
| III | Приложения | 24 |

I

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ САДОВО -ОГОРОДНИЧЕСКОГО КООПЕРАТИВА «ДРУЖБА-96» ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

1. Положение о размещении объектов капитального строительства

и характеристиках планируемого развития территории

1.1 Характеристика планируемого развития территории

Подготовка проекта планировки территории осуществляется для выделения элементов планировочной структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития территории.

Проектируемая территория расположена в городе Нижневартовске.

Площадь территории для разработки проекта планировки территории         составляет 2813 кв.м.

Категория земель – «земли населенных пунктов».

В соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории города Нижневартовска проектируемая территория находится в зоне         дачного хозяйства и садоводства (СХЗ 704).

Согласно СП 53.13330.2011 «Свод правил. Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 30-02-97» на территории существующей части садово-огороднического кооператива «Дружба-96» (далее – СОК «Дружба-96») уже имеются: сторожка, здание для хранения пожарного инвентаря, противопожарные резервуары, площадки для мусоросборников.

Основные технико-экономические показатели проектируемой территории представлены в таблице 1.

Таблица 1

Основные технико-экономические показатели

проектируемой территории

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Площадь земель индивидуальных участков | кв.м. | 2813 |
| 2. | Количество индивидуальных участков | шт. | 3 |

1.2 Параметры застройки

Параметры застройки территории СОК «Дружба-96» определены в соответствии с требованиями действующих строительных норм и правил проектирования, а также градостроительных регламентов, установленных на территории города Нижневартовска.

Застройку земельных участков необходимо производить согласно параметрам разрешенного назначения территориальной зоны дачного хозяйства и садоводства (СХЗ 704), установленной на территории СОК «Дружба-96», в соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории                  города Нижневартовска.

По границе территории СОК «Дружба-96» предусматривается ограждение. Не следует заменять ограждение территории СОК «Дружба-96» рвами, канавами, земляными валами.

При установке ворот при въезде на территорию товарищества их ширина должна быть не менее 4,5 м, калитки - не менее 1 м.

Установленная ширина проездов на территории СОК «Дружба-96» предусматривается не менее 5 метров.

Здания и сооружения общего пользования должны отстоять от границ садовых участков не менее чем на 4 м.

На территории товарищества и за её пределами запрещается организовывать свалки отходов. Бытовые отходы должны утилизироваться на садовых, дачных участках. Для неутилизируемых отходов (стекло, металл, полиэтилен и др.) на территории общего пользования размещены площадки для установки контейнеров на расстоянии не менее 20 м от границ участков. Площадки должны быть ограждены с трёх сторон глухим ограждением высотой не менее 1,5 м, иметь твёрдое покрытие.

Размеры земельных участков СОК «Дружба-96» определены с учетом требований правил землепользования и застройки г. Нижневартовска, указанных в таблице 2.

Параметры застройки земельного участка устанавливаются согласно таблице 2.

Таблица 2

Параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Виды использования | Параметры разрешенного использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Ведение садоводства. Ведение дачного хозяйства. | Этажность - до 3 этажей. Высота гаражей - до 5 м. Минимальный отступ от жилого строения или жилого дома до: - красной линии улиц - 5 м; - красной линии проездов - 3 м; - границы соседнего земельного участка - 3 м. Минимальный отступ от подсобных сооружений до: - красных линий улиц и проездов - 5 м; - границы соседнего земельного участка - 1 м. Минимальные размеры земельных участков - 0,04 га. Максимальные размеры земельных участков - 0,15 га. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30. | В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством Российской Федерации. |

По периметру индивидуальных садовых участков рекомендуется устраивать сетчатое ограждение. По обоюдному письменному согласию владельцев соседних участков, согласованному председателем СОК «Дружба-96», возможно устройство ограждений других типов. По решению общего собрания членов СОК «Дружба-96» допускается устройство глухих ограждений со стороны улиц и проездов.

На садовом участке следует предусматривать устройство компостной площадки, ямы или ящика, и уборной.

На садовом участке могут возводиться жилое строение или жилой дом, хозяйственные постройки и сооружения, в том числе теплицы, летняя кухня, баня (сауна), душ, навес или гараж для автомобилей в соответствии таблице 2.

Допускается возведение хозяйственных построек разных типов, определённых местными традициями и условиями обустройства. Порядок возведения, состав, размеры и назначение хозяйственных построек для содержания мелкого скота и птицы, а также требования по соблюдению санитарно-ветеринарных правил устанавливаются в соответствии с нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. Члены садоводческих, дачных объединений, имеющие на своём участке мелкий скот и птицу, должны соблюдать санитарные и ветеринарные правила по их содержанию.

По согласованию с председателем СОК «Дружба-96» навес или гараж для автомобиля может размещаться на участке, непосредственно примыкая к ограде   со стороны улицы или проезда.

Гаражи для автомобилей могут быть отдельно стоящими, встроенными или пристроенными к садовому, дачному дому и хозяйственным постройкам.

Противопожарные расстояния между строениями и сооружениями в пределах одного садового участка не нормируются.

Минимальные расстояния до границы соседнего участка по санитарно-бытовым условиям должны быть от:

жилого строения (или дома) - 3 м;

постройки для содержания мелкого скота и птицы - 4 м;

других построек - 1 м;

стволов высокорослых деревьев - 4 м, среднерослых - 2 м;

кустарника - 1 м.

Минимальные расстояния между постройками по санитарно-бытовым условиям должны быть:

от жилого строения или жилого дома до душа, бани (сауны), уборной – 8 м;

от колодца до уборной и компостного устройства – 8 м.

Указанные расстояния должны соблюдаться между постройками, расположенными на смежных участках.

Под жилым строением или жилым домом и хозяйственными постройками допускается устройство подвала и погреба.

При проектировании домов для круглогодичного проживания следует учитывать требования СП 55.13330.

Не допускается организация стока дождевой воды с крыш на соседний участок.

Противопожарные расстояния между жилыми строениями, расположенными на соседних участках, в зависимости от материала несущих и ограждающих конструкций должны быть не менее расстояний, указанных в таблице 3.

Таблица 3

Минимальные противопожарные расстояния

между жилыми строениями,

расположенными на соседних участках

| Материал несущих и ограждающих конструкций строения | Расстояние (м) |
| --- | --- |
|  | А | Б | В |
| А | Камень, бетон, железобетон и другие негорючие материалы | 6 | 8 | 10 |
| Б | То же с деревянными перекрытиями и покрытиями, защищенными негорючими и трудногорючими материалами | 8 | 10 | 12 |
| В | Древесина, каркасные ограждающие конструкции из негорючих, трудногорючих и горючих материалов | 10 | 12 | 15 |

1.3 Характеристика объектов транспортной инфраструктуры

Доступ транспорта к земельным участкам осуществляется по существующей автомобильной дороге межмуниципального значения, а также по существующим проездам. Проезды предназначена для перевозки лично-хозяйственных и вспомогательных грузов, для проезда пожарных и аварийных машин.

1.4 Характеристика объектов инженерной инфраструктуры

Снабжение хозяйственной водой планируется осуществлять от индивидуальных скважин. Питьевая вода - привозная.

На индивидуальных садовых участках могут быть предусмотрены         выгребные устройства типа люфт-клозет и надворная уборная.

Применение выгребных устройств должно быть согласовано в каждом отдельном случае на стадии разработки проекта с местными органами по регулированию, использованию и охране подземных вод, с учреждениями санитарно-эпидемиологической службы.

Отопление жилых домов будет осуществляться от автономных систем, к которым относятся источники теплоснабжения (котел, печь и др.).

В жилом строении (доме) следует предусматривать установку счетчика для учета потребляемой электроэнергии.

По территории проектирования планируется прокладка кабельных сетей электроснабжения мощностью 0,4 кВ.

На проездах по территории СОК «Дружба-96» следует предусматривать наружное освещение.

Помещение сторожки должно быть обеспечено телефонной или радиосвязью с ближайшим населенным пунктом, позволяющей осуществлять вызов неотложной медицинской помощи, пожарной, полицейской и аварийной служб.

1.5 Положение об очередности планируемого развития территории

Первым этапом развития территории планируется постановка на государственный кадастровый учет и регистрация прав на индивидуальные садовые земельные участки, вынос в натуру границ данных участков и установление межевых знаков (деревянные колья и опознавательные вешки), осуществление отсыпки грунтом до проектных отметок улично-дорожной сети.

Очередность строительства и реконструкции по мере необходимости устанавливается правлением СОК «Дружба-96», исходя из бюджета товарищества.

Отсыпка грунтом, ограждение территории, строительство жилых домов и других сооружений, благоустройство территории в границах индивидуального садового участка производится за счет личных средств собственника или пользователя данного земельного участка.

Строительство объектов жилого и иного назначения должны быть выполнены в соответствии с нормами проектирования и законодательства, не допускающие вреда здоровью граждан, постоянно или временно проживающих на территории СОК «Дружба-96», порчу имущества членов товарищества и общего имущества СОК «Дружба-96».

2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории

2.1 Результаты инженерных изысканий

Инженерно-геодезические изыскания выполнен ИП Черепанов в 2019 году согласно техническому заданию на подготовку проекта планировки территории и проекта межевания территории для размещения садово-огороднических участков в СОК «Дружба-96», утвержденным председателем.

Целью выполнения данного вида работ было получение топографической съемки земельного участка с кадастровым номером 86:11:0402001:906 для разработки решений по проектированию границ земельных участков и планировки данной территории.

Топографическая съёмка была выполнена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, нормативных технических документов

федеральных органов исполнительной власти и градостроительного кодекса Российской Федерации.

  - Обоснование соответствия планируемых параметров, применительно к территории, в границах которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, установленным Правилами землепользования и застройки

При разработке проекта планировки территории и проекта межевания территории СОК «Дружба-96» за основу проектных решений были взяты параметры разрешенного назначения земельных участков и объектов капитального строительства, утверждённые решением Думы города Нижневартовска от 26.10.2018 №395 "О правилах землепользования и застройки на территории города Нижневартовска" (с изменениями от 29.03.2019 №454, от 31.05.2019 №497, от 12.07.2019 №514 (Таблица 2) и Свод правил СП 53.13330.2011. Данный свод правил распространяется на проектирование застройки территории товарищества.

2.3   Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне

## 2.3.1 Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Согласно Федеральному закона от 21.12.1994 N 68-ФЗ (ред. от 23.06.2016) «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Предупреждением чрезвычайных ситуаций является комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей природной среде и материальных потерь в случае их возникновения.

Во избежание чрезвычайных ситуаций техногенного характера необходимо каждому члену СОК «Дружба-96» соблюдать санитарно-гигиенические, экологические, противопожарные правила и нормы.

## Мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности

Деятельность в области садоводства, огородничества и дачного хозяйства должна осуществляться с соблюдением правил пожарной безопасности, действующих централизованно на всей территории РФ.

Данными правилами, в частности, предусмотрено, что:

1) собственниками индивидуальных жилых домов, расположенных на территории дачного некоммерческого товарищества, к началу пожароопасного периода обеспечивается наличие на земельных участках, где расположены указанные жилые дома, ёмкости (бочки) с водой или огнетушители. Хранение огнетушителя осуществляется в соответствии с требованиями инструкции по его эксплуатации;

2) территории дачного некоммерческого товарищества обеспечивается наличие звуковой сигнализации (колокол, рельс и т.п.) для оповещения людей при пожаре;

3) на период устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды, а также при введении особого противопожарного режима на территориях поселений и городских округов, в пределах дачного некоммерческого товарищества осуществляются следующие мероприятия:

- введение запрета на разведение костров, проведение пожароопасных работ на определенных участках, на топку печей, кухонных очагов и котельных установок;

- организация патрулирования добровольными пожарными и (или) гражданами Российской Федерации;

- подготовка для возможного назначения в тушении пожаров имеющейся водовозной и землеройной техники;

- проведение соответствующей разъяснительной работы с гражданами о мерах пожарной безопасности и действиях при пожаре;

4) запрещается на территориях, прилегающих к объектам дачного некоммерческого товарищества, в том числе к жилым домам, оставлять ёмкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами;

5) запрещается на территории дачного некоммерческого товарищества устраивать свалки горючих отходов.

Электрооборудование и молниезащиту домов и хозяйственных построек следует проектировать в соответствии с требованиями «Правила устройства электроустановок» (ПУЭ) и инструкций по устройству молниезащиты зданий и сооружений.

## Мероприятия по обеспечению гражданской обороны

В соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 19.09.1998 г. № 1115 «О порядке отнесения организаций к категориям по гражданской обороне» и согласно исходным данным по ПМ ГОЧС, представленным Департаментом гражданской защиты населения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, проектируемые объекты являются не категорированными по ГО. Ближайший город, отнесённый к категориям по ГО – г. Нижневартовск.

На территории СОК «Дружба-96» в случае возникновения чрезвычайной ситуации должны быть установлены звуковые сигналы (колокол, рельс и т.п.), мобильная связь.

  - Перечень мероприятий по охране окружающей среды

Члены товарищества обязаны использовать земельный участок строго в соответствии с разрешённым видом использования, не допускать загрязнения, захламления, деградации и ухудшения почвенного плодородия, проводить мероприятия по сохранению и защите земель от негативных воздействий.

Для защиты территории от электрических, электромагнитных излучений следует регулярно проводить контроль уровня напряжённости электромагнитного поля, устанавливать подстанции и проводить линий ВЛ вне границ индивидуальных садовых земельных участков.

Бытовые отходы, как правило, должны утилизироваться на участке. Для неутилизируемых отходов (стекло, метал, полиэтилен и др.) должны предусматриваться контейнеры на отдельной площадке, удалённой от домов на расстояние 20 м с вывозом мусора на полигон бытовых отходов. При невозможности организованного вывоза мусора его захоронение должно производиться на месте с соблюдением природоохранных и санитарных норм.

Запрещается хранение минеральных удобрений под открытым небом и складирование вблизи открытых водоемов и общих водозаборных скважин.

В целях избежания загазованности воздуха выхлопными газами членам товарищества не следует без надобности оставлять включенным двигатель автотранспорта.

Сбор и обработку стоков душа, бани, сауны и хозяйственных сточных вод следует производить в фильтровальной траншее с гравийно-песчаной засыпкой или в других очистных сооружениях, расположенных на расстоянии не ближе 1 м от границы соседнего участка.

Санитарно-защитные зоны промышленных предприятий в границах СОК «Дружба-96» не установлены.

  - Обоснование очередности планируемого развития территории

Планируемый порядок развития территории товарищества:

- образование земельных участков, отсыпка грунтом и ограждение территории;

- строительство объектов общего пользования (сооружений электросетевого хозяйства, площадка для установки контейнеров для неутилизированных отходов и др.);

- индивидуальное строительство зданий, сооружений и благоустройство территории на своих садовых участках членами товарищества.

Последовательность развития территории зависит от бюджета СОК «Дружба-96».

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ

II  ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ САДОВО -ОГОРОДНИЧЕСКОГО КООПЕРАТИВА «ДРУЖБА-96» ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

- Перечень и сведения о площади образуемых земельных участках и способы их образования.

Проектом межевания территории предусмотрено образование земельных участков (вид разрешенного использования - ведения садоводства,) путем раздела земельного участка с кадастровым номером 86:11:0402001:906.

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования и вид разрешённого использования представлен в таблице 1.1.

Таблица 1.1

| Кадастровый (условный) номер земельного участка | Площадь образуемого земельного участка (кв.м) | Вид разрешенного использования | Местоположение земельного участка |
| --- | --- | --- | --- |
| Исходный земельный участок |
| 86:11:0402001:906 | 2813 | ведение садоводства | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, СОК «Дружба-96» |
| Образуемые земельные участки |
| :906:ЗУ1 | 942 | ведение садоводства | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, СОК «Дружба-96», участок №19 |
| :906:ЗУ2 | 971 | ведение садоводства | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, СОК «Дружба-96», участок №20 |
| :906:ЗУ3 | 900 | ведение садоводства | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, СОК «Дружба-96», участок №21 |

В результате межевания общая площадь вновь образованных земельных участков из земельного участка с кадастровым номером 86:11:0402001:906 составляет – 2813 кв.м.

Границы и координаты земельных участков в графических материалах проекта определены в местной системе координат Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  МСК-86.

Каталог координат вновь образованных земельных участков

| Номер поворотной точки | Координаты, м |
| --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| :906:ЗУ1 |
| 1 | 952186,30 | 4423103,48 |
| 2 | 952215,94 | 4423127,76 |
| 3 | 952221,32 | 4423132,16 |
| 4 | 952212,08 | 4423145,50 |
| 5 | 952212,02 | 4423145,58 |
| 6 | 952199,79 | 4423136,82 |
| 7 | 952194,22 | 4423132,47 |
| 8 | 952177,86 | 4423121,13 |
| 9 | 952176,13 | 4423118,92 |
| 10 | 952174,83 | 4423116,42 |
| 11 | 952173,37 | 4423114,26 |
| 12 | 952172,00 | 4423113,37 |
| 13 | 952173,40 | 4423110,62 |
| 14 | 952173,70 | 4423109,60 |
| 15 | 952181,92 | 4423100,50 |
| 16 | 952185,92 | 4423103,94 |
| 1 | 952186,30 | 4423103,48 |
| :906:ЗУ2 |
| 1 | 952172,00 | 4423113,37 |
| 2 | 952173,37 | 4423114,26 |
| 3 | 952174,83 | 4423116,42 |
| 4 | 952176,13 | 4423118,92 |
| 5 | 952177,86 | 4423121,13 |
| 6 | 952194,22 | 4423132,47 |
| 7 | 952199,79 | 4423136,82 |
| 8 | 952212,02 | 4423145,58 |
| 9 | 952201,46 | 4423159,96 |
| 10 | 952196,60 | 4423156,43 |
| 11 | 952157,56 | 4423129,16 |
| 12 | 952163,78 | 4423122,18 |
| 13 | 952167,48 | 4423117,26 |
| 14 | 952168,9 | 4423117,60 |
| 15 | 952172,00 | 4423113,38 |
| 1 | 952172,00 | 4423113,37 |
| :906:ЗУ3 |
| 1 | 952196,60 | 4423156,44 |
| 2 | 952185,52 | 4423171,84 |
| 3 | 952185,51 | 4423171,83 |
| 4 | 952164,49 | 4423158,07 |
| 5 | 952145,93 | 4423145,49 |
| 6 | 952145,04 | 4423144,94 |
| 7 | 952145,98 | 4423143,80 |
| 8 | 952149,14 | 4423140,00 |
| 9 | 952157,56 | 4423129,16 |
| 1 | 952196,60 | 4423156,44 |

2. 	Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд.

Изъятие земельных участков для государственных и (или) муниципальных нужд для размещения проектируемых объектов не требуется.

3. 	Вид разрешённого использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории.

Виды разрешённого использования для земельных участков устанавливаются в соответствии с классификатором видов разрешённого использования земельных участков, утверждённого приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 г. № 540 и приведены в таблице 1.1.

4. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости.

В границах проектируемой территории утверждённый проект межевания территории отсутствует, в связи с этим сведения о границах территории, в отношении которой утверждён проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости отсутствуют.

В проекте межевания территории используются материалы и результаты топографической съемки выполненной ИП Черепанов в октябре 2019 года.

При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ образуемых и (или) изменяемых земельных участков осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) изменяемым земельным участкам, установленными федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, техническими регламентами, сводами правил.

Проект планировки территории и проект межевания территории разрабатываются одновременно одним документом.

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ