ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ «Проект планировки территории и проекта межевания территории Садово-огороднического некоммерческого товарищества «Весна» (расширение территории) города Нижневартовска ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ г.Нижневартовск, 2021г.

УТВЕРЖДЕН: Постановление администрации города Нижневартовска от «___» ________________ 2021г №____________ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ «Проект планировки территории и проекта межевания территории Садово-огороднического некоммерческого товарищества «Весна» (расширение территории) города Нижневартовска ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ Основная часть проекта планировки территории Том 1 Директор А.М. Григоренко г.Нижневартовск, 2021г.

| СОДЕРЖАНИЕ |
| --- |
| Раздел | Наименование | Стр. |
|  | Том 1. Основная часть проекта планировки территории |  |
|  | Часть 1. Положения о размещении объекта капитального строительства и характеристиках планируемого развития территории |  |
| 1. | Характеристика планируемого развития территории | 5-6 |
| 2. | Параметры застройки | 6-8 |
| 3. | Характеристика объектов транспортной инфраструктуры | 8 |
| 4. | Характеристика объектов инженерной инфраструктуры | 8-9 |
|  | Часть 2. Графическая часть |  |
|  | Чертеж планировки территории | Лист 1 |
|  | Том 2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории |  |
|  | Часть 1. Графическая часть |  |
|  | Фрагмент карты планировочной структуры территорий города Нижневартовска | Лист 1 |
|  | Схема размещения инженерных сетей и сооружений | Лист 2 |
|  | Часть 2. Пояснительная записка |  |
| 1. | Правовая, нормативная и методическая база для проведения работ | 2 |
| 2. | Климатическая, географическая и инженерно-геологическая характеристика района | 3 |
| 3. | Основные решения планировочной организации | 4 |
| 4. | Характеристика объектов транспортной инфраструктуры | 4 |
| 5. | Характеристика развития системы инженерно-технического обеспечения | 4 |
| 6. | Положения о размещении объектов федерального, регионального и местного значения | 5 |
| 7. | Мероприятия по охране окружающей среды | 5 |
|  | Том 3. Основная часть проекта межевания территории |  |
|  | Часть 1. Пояснительная записка |  |
| 1. | Анализ сведений об использовании территории | 2 |
| 2. | Методика установления границ земельных участков в составе проекта межевания территории | 2 |
| 3. | Принципы образования земельных участков | 3-38 |
|  | Часть 2. Графическая часть |  |
|  | Чертеж межевания территории | Лист 2 |
|  | Том 4. Материалы по обоснованию проекта межевания территории |  |
|  | Часть 1. Графическая часть |  |
|  | Схема границ зон с особыми условиями использования территорий | Лист 2 |

Часть 1. Положение о размещении объектов капитального строительства и характеристиках планируемого развития территории

1. Характеристика планируемого развития территории

Разработка проекта планировки территории и проекта межевания территории садово-огороднического некоммерческого       товарищества "Весна" (расширение территории), далее - СОНТ "Весна" расположена в городе Нижневартовске, выполнена на основании решения правления СОНТ "Весна" и техническим заданием.

Основной целью данного проекта планировки является установление границ застроенных земельных участков и границ незастроенных земельных участков, планируемых для предоставления физическим лицам, а также границ земельных участков, предназначенных для размещения объектов непроизводственного назначения.

Проектируемая территория садово-огороднического некоммерческого       товарищества "Весна" (расширение территории), далее - СОНТ "Весна" расположена в городе Нижневартовске и ограничена:

- с севера существующей территорий СОНТ «Весна»,

- с востока зоной лесов (РЗ 602)

- с юга зоной лесов (РЗ 602)

- с запада существующей территорий СОНТ «Весна»,

Площадь проектируемой территории составляет 131 796 кв.м.

Категория земель - "земли населенных пунктов".

В соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории города Нижневартовска проектируемая территория находится в зоне, предназначенной для ведения садоводства (СХЗ 704).

На территории СОНТ "Весна" в границах территории общего пользования согласно СП 53.13330.2011 "Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения" запроектированы: помещение правления СОНТ «Весна», площадка для мусоросборников, площадка для противопожарных водоемов. Местом для хранения средств пожаротушения является помещение для охраны. На проектируемой территории запроектированы одна площадка для временной стоянки  автомобилей с проектируемым помещением правления СОНТ. Также разрешена стоянка автомобилей у границ личного дачного участка при соблюдении беспрепятственного прохода и проезда транспорта других лиц.

По решению  СОНТ «Весна» по оборудованию дополнительного противопожарного водоема было решено разместить его  на территории СОНТ «Весна» (расширение территории) в количестве  - 1 шт, также для проектируемой территории будут использоваться ранее существующие пожарные водоемы на основной существующей территории СОНТ «Весна» с западной и восточных сторон территории.

Основные технико-экономические показатели проектируемой территории представлены в таблице 1.

Таблица 1

Основные технико-экономические показатели

проектируемой территории

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Площадь земельного участка, в том числе: | кв.м | 131 796,00 |
|  | площадь земельных участков общего назначения | кв.м | 24 410,9 |
|  | площадь индивидуальных земельных участков | кв.м | 107 385,1 |
| 2. | Количество образуемых индивидуальных земельных участков | земельных участков | 121 |

2.Параметры застройки

Параметры застройки территории СОНТ "Весна" определены в соответствии с требованиями действующих строительным нормам и правил проектирования, а также градостроительных регламентов, установленных на территории города Нижневартовска.

Застройку индивидуальных земельных участков необходимо производить согласно параметрам разрешенного использования территориальной зоны, установленной на территории СОНТ "Весна" (СХЗ 704), в соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории города Нижневартовска.

По периметру индивидуальных земельных участков предусматривается установка сетчатого ограждения высотой до 1,5м. По обоюдному письменному согласию владельцев соседних индивидуальных земельных участков возможно устройство ограждений иных типов. По решению общего собрания членов СОНТ "Весна" допускается устройство глухих ограждений со стороны улиц и проездов высотой до 2,0м.

Не допускается сток дождевой воды с крыш на соседний индивидуальный земельный участок.

На индивидуальном земельном участке возможно размещение компостной площадки, ямы или ящика и уборной.

На территории СОНТ "Весна" и за ее пределами запрещается          организовывать свалки отходов. Бытовые отходы должны утилизироваться                  на индивидуальных земельных участках. Для неутилизируемых отходов (стекло, металл, полиэтилен и др.) на территории общего пользования размещены площадки для установки контейнеров на расстоянии не менее 20 м от границ индивидуальных земельных участков. Площадки для установки контейнеров должны быть ограждены с трех сторон глухим ограждением высотой не менее 1,5 м, иметь твердое покрытие.

Параметры разрешенного назначения земельных участков и объектов             капитального строительства представлены в таблице 2.

Таблица 2

Параметры разрешенного назначения

земельных участков и объектов капитального строительства

| Виды назначения | Параметры разрешенного использования | Ограничения назначения индивидуальных земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Ведение садоводства | - этажность - до 3 этажей; - высота гаражей - до 5 м; - минимальный отступ от жилого строения или жилого дома до: красной линии улиц - 3 м; красной линии проездов - 0 м; границы соседнего индивидуального земельного участка - 3 м; - минимальный отступ от подсобных сооружений до: красных линий улиц и проездов - 0 м; границы соседнего индивидуального земельного участка - 1 м; - минимальные размеры индивидуальных земельных участков - 0,04 га; - максимальные размеры индивидуальных земельных участков - 0,15 га | в случае образования индивидуальных земельных участков в соответствии с проектом организации застройки или проектом планировки, и (или) проектом межевания территории, или схемой планировочной организации земельного(ых) участка(ов) садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан, на которых ведется хозяйственная деятельность, минимальный размер индивидуальных земельных участков не устанавливается |

На индивидуальном земельном участке могут возводиться жилой дом, садовый дом, хозяйственные постройки и сооружения, в том числе теплицы, летняя кухня, баня, душ, навес или гараж для автомобилей.

Минимальные расстояния до границы соседнего индивидуального                      земельного участка по санитарно-бытовым условиям должны быть от:

- садового дома (или жилого дома) - 3 м;

- постройки для содержания мелкого скота и птицы - 4 м;

- других построек - 1 м;

- стволов высокорослых деревьев - 4 м, среднерослых - 2 м;

- кустарника - 1 м.

Минимальные расстояния между постройками по санитарно-бытовым условиям должны быть:

- от садового дома или жилого дома до душа, бани, уборной -  8 м;

- от колодца до уборной и компостного устройства - 8 м.

Указанные расстояния должны соблюдаться между постройками, расположенными на смежных индивидуальных земельных участках.

Под жилым строением или жилым домом и хозяйственными постройками допускается устройство подвала и погреба.

При проектировании домов для круглогодичного проживания следует учитывать требования СП 55.13330.

Минимальные противопожарные расстояния между жилыми строениями, расположенными на соседних индивидуальных земельных участках, в зависимости от материала несущих и ограждающих конструкций должны быть не менее расстояний, указанных в таблице 3.

Таблица 3

Минимальные противопожарные расстояния

между жилыми строениями,

расположенными на соседних индивидуальных земельных участках

| Материал несущих и ограждающих конструкций строения | Расстояние (м) |
| --- | --- |
|  | А | Б | В |
| А | Камень, бетон, железобетон и другие негорючие материалы | 6 | 8 | 10 |
| Б | То же с деревянными перекрытиями и покрытиями, защищенными негорючими и трудногорючими материалами | 8 | 10 | 12 |
| В | Древесина, каркасные ограждающие конструкции из негорючих, трудногорючих и горючих материалов | 10 | 12 | 15 |

3. Характеристика объектов транспортной инфраструктуры

Доступ транспорта к земельным участкам осуществляется по существующей автомобильной дороге межмуниципального значения, а также по существующим проездам СОНТ "Весна". Проезды предназначены для перевозки лично-хозяйственных и вспомогательных грузов, для проезда пожарных и аварийных машин.

Установленная ширина проездов на территории СОНТ "Весна" предусматривается не менее 4 метров.

4. Характеристика объектов инженерной инфраструктуры

Снабжение хозяйственной водой планируется осуществлять от индивидуальных скважин. Питьевая вода - привозная.

На индивидуальных земельных участках могут быть предусмотрены            выгребные устройства типа люфт-клозет и надворная уборная.

Применение выгребных устройств должно быть согласовано в каждом отдельном случае на стадии разработки проекта с местными органами по регулированию, использованию и охране подземных вод, с учреждениями санитарно-эпидемиологической службы.

Отопление садовых домов будет осуществляться от автономных систем,   к которым относятся источники теплоснабжения (котел, печь и др.).

На проектируемой территории планируется:

- размещение воздушных линий электропередачи точкой подключения является существующая трансформаторная подстанция КТПН 630/6/0,4, расположенная на земельном участке 86:11:0402002:136 территория СОНТ «Весна»;

- прокладка кабеля электроснабжения к каждому индивидуальному                  земельному участку;

По проектируемой территории планируется прокладка кабельных сетей электроснабжения мощностью 0,4 кВ.

В жилом строении (доме) следует предусмотреть установку счетчика для учета потребляемой электроэнергии и/или счетчики выносные с установкой на опорах ЛЭП, с дистанционным управлением.

Помещение сторожки должно быть обеспечено телефонной или радиосвязью с ближайшим населенным пунктом, позволяющей осуществлять вызов неотложной медицинской помощи, пожарной, полицейской и аварийной служб.

# Text boxes

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Тюменская область Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

Общество с ограниченной ответственностью «Городской кадастр»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Тюменская область Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

Общество с ограниченной ответственностью «Городской кадастр»