ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

«Проект планировки территории и проект межевания территории дачного некоммерческого товарищества "Семь Я" города Нижневартовска»

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ

ТЕРРИТОРИИ

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

«Проект планировки территории и проект межевания территории дачного некоммерческого товарищества "Семь Я" города Нижневартовска»

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ и ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ

ТЕРРИТОРИИ

| Директор | И.В. Лукафин |
| --- | --- |

Основная часть проекта планировки территории

| СОДЕРЖАНИЕ |
| --- |
| Раздел | Наименование | Стр. |
|  | Том 1. Основная часть проекта планировки территории |  |
|  | Часть 1. Положения о размещении объекта капитального строительства и характеристиках планируемого развития территории |  |
| 1. | Характеристика планируемого развития территории | 5 |
| 2. | Параметры застройки | 6 |
| 3. | Характеристика объектов инженерной инфраструктуры | 7 |
|  | Часть 2. Графическая часть |  |
|  | Чертеж планировки территории | Лист 1 |
|  | Том 2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории |  |
|  | Часть 1. Графическая часть |  |
|  | Фрагмент карты планировочной структуры территорий города Нижневартовска | Лист 1 |
|  | Схема размещения инженерных сетей и сооружений | Лист 2 |
|  | Часть 2. Пояснительная записка |  |
| 1. | Правовая, нормативная и методическая база для проведения работ | 2 |
| 2. | Климатическая, географическая и инженерно-геологическая характеристика района | 3 |
| 3. | Основные решения планировочной организации | 4 |
| 4. | Транспортные условия | 4 |
| 5. | Характеристика развития системы инженерно-технического обеспечения | 4 |
| 6. | Положения о размещении объектов федерального, регионального и местного значения | 5 |
| 7. | Мероприятия по охране окружающей среды | 5 |
|  | Том 3. Основная часть проекта межевания территории |  |
|  | Часть 1. Пояснительная записка |  |
| 1. | Анализ сведений об использовании территории | 2 |
| 2. | Методика установления границ земельных участков в составе проекта межевания территории | 2 |
| 3. | Принципы образования земельных участков | 31 |
|  | Часть 2. Графическая часть |  |
|  | Чертеж межевания территории | Лист 2 |
|  | Том 4. Материалы по обоснованию проекта межевания территории |  |
|  | Часть 1. Графическая часть |  |
|  | Схема границ зон с особыми условиями использования территорий | Лист 2 |
|  | Схема существующего использования территории | Лист 3 |

Часть 1. Положения о размещении объекта капитального строительства и характеристиках планируемого развития территории

Введение

Разработка проекта планировки территории и проекта межевания территории дачного некоммерческого товарищества "Семь Я" города Нижневартовска выполнена на основании распоряжения администрации города Нижневартовска от 20.12.2018 №1987-р и техническим заданием.

Основной целью данного проекта планировки является установление границ застроенных земельных участков и границ незастроенных земельных участков, планируемых для предоставления физическим лицам, а также границ земельных участков, предназначенных для размещения объектов непроизводственного назначения.

1. Характеристика планируемого развития территории

Проектируемая территория в границах дачного некоммерческого товарищества "Семь Я" расположена в районе озера Барское города Нижневартовска.

Площадь территории для разработки проекта планировки составляет 44,824 га.

Категория земель – земли населенных пунктов.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории города Нижневартовска данная территория находится в зоне дачного хозяйства и садоводства (СХЗ 704).

На территории ДНТ "Семь Я", в границах территории общего пользования, согласно СП 53.13330.2011 "Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения" размещены: сторожка с правлением ДНТ "Семь Я", площадка для мусоросборников, овощехранилище, трансформаторная подстанция. Местом для хранения средств пожаротушения является сторожка. На проектируемой территории расположены две площадки для временного хранения автомобилей в противоположных местах ДНТ. Также разрешена стоянка автомобилей у границ личного дачного участка при соблюдении беспрепятственного прохода и проезда транспорта других лиц.

Так как ДНТ "Семь Я" находится в непосредственной близости (20 м) и беспрепятственном подходе к озеру Барское, противопожарный резервуар было решено не устанавливать.

Основные технико-экономические показатели проектируемой территории представлены в таблице 1.

Таблица 1

Основные технико-экономические показатели

проектируемой территории

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Показатели |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Площадь земельного участка, в том числе: | м2 | 456532 |
|  | площадь земель общего пользования | м2 | 100395 |
|  | площадь земель индивидуальных участков | м2 | 356137 |
| 2. | Количество индивидуальных участков | шт. | 297 |

2. Параметры застройки

Параметры застройки территории ДНТ "Семь Я" определены в соответствии с требованиями действующих строительных нормам и правил проектирования, а также градостроительных регламентов, установленных на территории города Нижневартовска.

Застройку земельных участков необходимо производить согласно параметрам разрешенного использования территориальной зоны, установленной на территории ДНТ «Семь Я» (СХЗ 704), в соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории города Нижневартовска.

По периметру индивидуальных садовых участков рекомендуется устраивать сетчатое ограждение. По обоюдному письменному согласию владельцев соседних участков (согласованное председателем ДНТ «Семь Я») возможно устройство ограждений других типов. Допускается по решению общего собрания членов ДНТ «Семь Я» устройство глухих ограждения со стороны улиц и проездов.

Не допускается организация стока дождевой воды с крыш на соседний участок.

Противопожарные расстояния между жилыми строениями, расположенными на соседних участках, в зависимости от материала несущих и ограждающих конструкций должны быть не менее указанных в таблице 2 "Минимальные противопожарные расстояния между жилыми строениями на  соседних участках".

Таблица 2

Минимальные противопожарные расстояния между жилыми строениями

на соседних участках

| Материал несущих и ограждающих конструкций строения | Расстояние (м) |
| --- | --- |
|  | А | Б | В |
| А | Камень, бетон, железобетон и другие негорючие материалы | 6 | 8 | 10 |
| Б | То же, с деревянными перекрытиями и покрытиями, защищенными негорючими и трудногорючими материалами | 8 | 10 | 12 |
| В | Древесина, каркасные ограждающие конструкции из негорючих, трудногорючих и горючих материалов | 10 | 12 | 15 |

По согласованию с председателем ДНТ «Семь Я» навес или гараж для автомобиля может размещаться на участке, непосредственно примыкая к ограде со стороны улицы или проезда.

Противопожарные расстояния между строениями и сооружениями в пределах одного садового участка не нормируются.

3. Характеристика объектов инженерной инфраструктуры

Снабжение хозяйственной водой осуществляется от индивидуальных скважин. Питьевая вода – привозная.

На индивидуальных дачных участках могут быть предусмотрены выгребные устройства типа люфт-клозет и надворная уборная.

Применение выгребных устройств должно быть согласовано в каждом отдельном случае на стадии разработки проекта с местными органами по регулированию, использованию и охране подземных вод, с учреждениями санитарно-эпидемиологической службы.

Отопление садовых домиков осуществляется от автономных систем, к которым относятся источники теплоснабжения (котел, печь и др.)

На проектируемой территории в настоящее время проложен кабель электроснабжения к каждому земельному участку, а также расположена одна трансформаторная подстанция.

В жилом строении (доме) следует предусматривать установку счетчика для учета потребляемой электроэнергии.

На проездах территории дачного товарищества следует предусматривать наружное освещение, управление которым осуществляется, как правило, из сторожки.

Помещение сторожки должно быть обеспечено телефонной или радиосвязью с ближайшим населенным пунктом, позволяющей осуществлять вызов неотложной медицинской помощи, пожарной, полицейской и аварийной служб.

# Text boxes

Взаи. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Тюменская область Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

Общество с ограниченной ответственностью

«Нижневартовский землеустроительный центр»

(ООО «НВ Зем-Центр»)

г. Нижневартовск 2018 г

| УТВЕРЖДЕН: |
| --- |
| Постановлением администрации города Нижневартовска |
| от «_____» | ____________2017г. №__________ |

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Тюменская область Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

Общество с ограниченной ответственностью

«Нижневартовский землеустроительный центр»

(ООО «НВ Зем-Центр»)

Взаи. инв. №

Подп. и дата

г. Нижневартовск 2018 г

Инв. № подл.